建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产120万套汽车密封条饰件，80万套车身覆盖件项目

建设单位（盖章）：    安徽博诺汽车零部件有限公司

编制日期：                         2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产120万套汽车密封条饰件，80万套车身覆盖件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-341126-04-01-989729 |
| 建设单位联 系人 | 张同申 | 联系方式 | 13932947886 |
| 建设地点 | 安徽省滁州市凤阳县门临路168号 |
| 地理坐标 | 东经：117度34分26.203秒；北纬：32度54分7.563秒 |
| 国民经济 行业类别 | 【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29- 52、橡胶制品业 291 - 其他； 二十六、橡胶和塑料制品业 29- 52、塑料制品业 292 - 其他； 三十三、汽车制造业36-71、汽车整车制造 361；汽车用发动机制造 362；改装汽车制造 363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及配件制造 367-其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动本项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 凤阳县发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 15000 | 环保投资 （万元） | 165 |
| 环保投资占比（%） | 1.1 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 34057.23 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别 设置原则 项目情况 设置与否 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，但排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经处理后进入凤阳县污水处理厂深度处理，最终排入濠河 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目危险物质存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 |
| 规划情况 | 规划名称：《凤阳县城市总体规划(2010-2030 年)》: 审查机关：滁州市人民政府； 审批文件名称及文号：滁州市人民政府关于《凤阳县城市总体规划(2010-2030年)》的批复，滁政秘[2013] 9 号； 规划名称：《凤阳县城市总体规划 (2010-2030 年) (2017 年调整)》； 审查机关：/； 审批文件名称及文号：/； |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 本项目建设地位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，根据《凤阳县城市总体规划 (2010-2030年)(2017年调整)》可知，本项目用地为工业用地。因此本项目建设符合《凤阳县城市总体规划 (2010-2030年)(2017年调整)》。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 （1）产业政策符合性：本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中所划分的限制类、淘汰类或鼓励类项目，视为允许类项目。 （2）项目已取得凤阳县发展改革委的备案文件（项目代码：2311-341126-04-01-989729）。 因此，建设项目符合国家和地方产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析（与环环评【2016】150号文相符性分析） 中华人民共和国生态环境部发布环环评【2016】150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目与“三线一单”的相符性分析见下表： 表1-1项目与“三线一单”相符性分析 环环评【2016】150号文要求 本项目情况 相符性 强化“三线一单”约束作用 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号。厂区所在地不属于滁州市生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在地声环境质量较好。根据《凤阳县2022年环境空气质量年报》，本项目所在区域NO2、SO2和CO符合二级标准要求，PM10、PM2.5和O3不能满足二级标准要求，凤阳县环境空气属于不达标区。 本项目排放的废气经过处理达标排放，对周围空气质量影响不大。本项目生活污水、冷却循环废水经化粪池处理后达标排放，不会降低水体在评价区域的水环境功能。本项目噪声采取合理布置生产设备、距离衰减、选购低噪声设备等措施后厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目产生的固废均可进行合理处理处置。本项目在生产过程中排放的各类污染物对评价区域大气环境、地表水环境等产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目水、电等用量较小，周边基础设施完善，能够满足本项目用水、用电、用气等需求，符合资源利用上限要求。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合国家产业政策要求，属于国家和地方允许的行业，不属于高能耗、高污染产业。对照国家发展改革委、商务部《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于负面清单之列。 符合 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）（简称“三线一单”）文件要求。 3、与《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》相符性分析 表1-2 与安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）相符性分析一览表 文件及要求 本项目情况 相符性 安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行） 在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批。 本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，经查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中所划分的限制类、淘汰类或鼓励类项目，视为允许类项目。 符合 强化“三线一单”生态环境分区管控在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。“两高”项目在编制环境影响评价文件时，应分析说明与建设地点的“三线一单”生态环境分区管控方案和生态环境准入清单要求的相符性，聚焦项目所对应管控单元的环境质量底线、资源利用上线等的影响，提出协同减污降碳的措施、优化选址建议等。 本项目符合国家产业政策要求，属于国家和地方允许的行业，不属于高能耗、高污染产业。 符合 鼓励公众和社会组织参与和监督，将“三线一单”分区管控落实情况投诉纳入生态环境保护投诉受理范围。 本项目需公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求，接受社会监督。 符合 由上表可知，本项目符合《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》文件要求。 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 表1-3 项目与安徽省淮河流域水污染防治条例协调性分析一览表 安徽省淮河流域水污染防治条例_ 建设项目情况 第三章防治水污染 第十三条禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。 第十四条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目实施雨污分流制，雨水进入市政雨水管网。综合废水经预处理后满足凤阳县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入凤阳县污水处理厂深度处理，最终排入濠河。 第十六条在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。 现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造。 第十七条在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，不在饮用水水源保护区内。 由上表可知，本项目满足《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。 5、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）的协调性分析 参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），表1续表中工业防护涂料-建筑物和构筑物防护涂料-金属基材防腐涂料-单组份-面漆的VOC限量值为250g/L。同时参照《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）表1中工业防护涂料-建筑物和构筑物防护涂料-金属基材防腐涂料-单组份-面漆的VOC限量值为300g/L。 （1）喷涂剂 根据建设单位提供的本项目喷涂剂安全技术说明书，主要成分为水性聚氨酯分散液25~30%，水20~25%，超高分子量水性聚氨酯分散液25~33%、助溶剂2~8%，聚丙烯酸分散剂1~2%，色浆1~2%，密度为1.05g/cm3。 经计算，喷涂剂挥发性有机化合物含量为12%×1.05g/cm3=126g/L。 表1-4《工业防护涂料中有害物质限量》中其他有害物质含量的限量值要求 项目 限量值 本项目喷涂剂 达标性 苯含量a（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）/% ≤0.3 0 符合 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量a（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）/% ≤35 0 符合 卤代烃总和含量a（限溶剂型涂料，非水性辐射固化涂料）/% （限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、l,l-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,l,l-三氯乙烷、1,l,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氛乙烯） ≤1 0 符合 多环芳烃总和含量a（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）/（mg/kg）（限萘、蒽） ≤500 0 符合 甲醇含量a（限无机类涂料）/% ≤1 0 符合 乙二醇醚及醚酯总和含量a（限水性涂料、溶剂型涂料﹑辐射固化涂料）/% （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醛、三乙二醇二甲醚） ≤1 0 符合 重金属含量（限色漆b、粉末涂料﹑醇酸清漆）/（mg/kg） 铅（Pb）含量 ≤1000 0 符合 镉（Cd）含量 ≤100 0 符合 六价铬（Cr6+）含量 ≤1000 0 符合 汞（Hg）含量 ≤1000 0 符合 a按产品明示的施工状态下的施工配比混合后测定﹐如多组分的某组分的使用量为某一范围时，应按照产品施工状态下的施工配比规定的最大比例混合后进行测定，水性涂料和水性辐射固化涂料所有项目均不考虑水的稀释比例。 b指含有颜料﹑体质颜料﹑染料的一类涂料。 综上所述，本项目使用的喷涂剂中VOC含量均可满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中限值要求，同时满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中的相关要求及表5续表中其他有害物质含量限值要求。 6、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的相符性分析 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本项目使用的胶粘剂属于溶剂型胶黏剂，其挥发性有机化合物（VOCs）含量限值应符合标准中表1的要求； 表1-5胶粘剂VOCs含量限量 项目 限量值/（g/L） 其他 其他 ≤510 本项目使用的胶黏剂VOCs含量计算情况见下表 表1-6 胶粘剂VOCs含量分析一览表 项目 胶黏剂 用量（t/a） 3 组分 聚甲基丙烯酸酯聚合物10.2%、PF树脂3.4%、二甲苯35.3%、HY树脂1.8%、甲醇13.3%、异丙醇13.3%、氮取代芳香剂16%、对苯二甲酸二辛酯2.7% 挥发份（%） 61.9% 密度（g/cm3） 0.8 VOCs含量（g/L） 495.2 根据表1-6的计算结果，本项目使用的胶粘剂的VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的要求，故符合使用要求。 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本项目使用的植绒胶属于水基型胶黏剂，其挥发性有机化合物（VOCs）含量限值应符合标准中表2的要求。 表1-7胶粘剂VOCs含量限量 项目 限量值/（g/L） 其他 其他 ≤50 本项目使用的胶黏剂VOCs含量计算情况见下表 表1-8胶粘剂VOCs含量分析一览表 项目 植绒胶 用量（t/a） 3 组分 聚氨酯聚合物39%、三乙胺/丙酮 <1% 、水 60% 挥发份（%） 1% 密度（g/cm3） 1.09 VOCs含量（g/L） 10.9 根据表1-8的计算结果，本项目使用的植绒胶的VOCs含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求，故符合使用要求。 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）的相符性分析 表1-9建设项目与（环大气【2019】53号）相符性分析一览表 与本项目相关的要求 本项目情况 是否符合 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体份、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，从源头减少VOCs产生。 本项目使用的喷涂剂属于低VOCs含量的涂料，其VOC含量均可满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中限值要求，同时满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中的相关要求及表5续表中其他有害物质含量限值要求。胶粘剂、植绒胶属于低VOCs含量的涂料，其VOC含量均可满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的要求。 符合 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等〉储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；喷涂废气经密闭负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放。熔融挤出废气经集气罩+二级活性炭吸附装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；涂胶、烘干废气经密闭负压收集+二级活性炭吸附装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；挤出、植绒、注塑废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+二级活性炭吸附装置+18m高的排气筒（DA004）排放。集气罩收集效率为90%，密闭负压收集效率为95%，削减VOCs无组织排放。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；喷涂废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放。熔融挤出废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；涂胶、烘干废气经密闭负压收集+密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；挤出、植绒、注塑废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置+18m高的排气筒（DA004）排放。处理效率约为95%。 符合 企业采取符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目使用的喷涂剂、胶粘剂均属于低VOCs含量的涂料，需建设末端治理设施。涂胶、烘干废气经密闭负压收集+密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；喷涂废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放。 符合 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）中的相关要求。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 根据2019年7月1日发布的《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）要求，VOCs物料储存无组织排放控制要求，VOCs物料应储存于密闭的容器、储罐内；盛装VOCs物料的容器或包装袋应并置于室内；根据储存介质选择储罐要求等；VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求，液态VOCs物料应采用密闭管道输送，粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备等；工艺过程VOCs无组织排放控制要求，液态VOCs物料应采用密闭管道输送或高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭投加的应在密闭室内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目喷涂剂、胶粘剂、植绒胶均存储于密闭的桶内，包装桶存放在密闭的液态原料仓库中。 挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；喷涂废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放。熔融挤出废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；涂胶、烘干废气经密闭负压收集+密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；挤出、植绒、注塑废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置+18m高的排气筒（DA004）排放。集气罩收集效率为90%，密闭负压收集效率为95%，可做到工艺废气高效率收集。故本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求。 9、与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）的符合性分析。 表1-10本项目与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性分析一览表 禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用 本项目相符性分析 是否相符 禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 本项目PVC塑料粒子为新料、净料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物；项目产品为汽车零部件，不涉及塑料购物袋、农用地膜、一次性发泡塑料餐具、性塑料棉签、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装。 相符 禁止限制使用的塑料制品。 1.不可降解塑料袋。到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 2.一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。 3.宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 4.快递塑料包装。到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。 10、与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9部分：塑料制品业（DB34/T4230.9-2022）的相符性分析 表1-11建设项目与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9部分：塑料制品业（DB34/T4230.9-2022）相符性分析一览表 与本项目相关的要求 本项目情况 是否符合 源头削减 1、塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。 2、废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。 3、挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，优先考虑管道输送。 项目投料过程利用人工将物料投入料斗内，再由自动化计量、配料系统进行投料。配料、投料过程均位于密闭空间内；项目注塑过程采用水冷的方式进行间接冷却；项目不使用挥发及半挥发性助剂。 符合 过程控制 1、废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。 2、尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 3、采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。 4、废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 umol/mol。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。 项目生产过程要求废气收集系统与生产设备同步运行，当发生故障维修时，同步停止生产设备的运行；项目注塑机上方均设置集气罩，废气收集均采用集气罩收集，集气罩收集设计应满足GB/T16758的要求。 符合 末端治理 1、工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 2、宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩―燃烧技术处理。 本项目注塑废气经集气罩收集后经干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置后通过1根18m高排气筒达标排放。 符合 由上表可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9部分：塑料制品业（DB34/T4230.8-2022）中的相关要求。 11、与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第8部分：橡胶制品业（DB34/T4230.9-2022）的相符性分析 表1-12建设项目与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第8部分：橡胶制品业（DB34/T4230.8-2022）相符性分析一览表 与本项目相关的要求 本项目情况 是否符合 源头削减 1、宜选用固体/液体小料自动称量技术、自动化密闭炼胶、一段法炼胶、胶片水冷、精炼变频联动调节、常压连续脱硫等污染物产生水平较低的生产工艺 2、 胶料堆放应单独设置密闭空间避光存储，减少 VOCs 排放:有机溶剂及低沸点物料应采取密闭式存储，减少 VOCs 排放:再生胶应设置密闭空间堆放，减少 VOCs 排放。 3、优先采用自动化密闭化计量、配料、输送、投料辅机系统，液态含 VOCs 原辅材料优先采用密闭管道输送。对未实现自动化的企业，减少配合剂等含 VOC 原辅材料的手工调配量，缩短现场调配和待用时间。 项目投料过程利用人工将物料投入料斗内，再由自动化计量、配料系统进行投料。 项目胶料均储存在密闭仓库内。本项目炼胶设备采用全自动化生产设备。 符合 过程控制 1、开炼、压延、平板硫化等工序产生的 VOCs 废气，宜采取整体或局部气体收集措施。 2、尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 3、采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。 项目生产过程要求废气收集系统与生产设备同步运行，当发生故障维修时，同步停止生产设备的运行；项目开炼、密炼设备上方均设置集气罩，废气收集均采用集气罩收集，集气罩收集设计应满足GB/T16758的要求 符合 末端治理 1、工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 2、宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩―燃烧技术处理。 本项目开练、密炼废气采用二级活性炭吸附装置处理。挤出废气、硫化废气、接角废气采用干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理。 符合 由上表可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第8部分：橡胶制品业（DB34/T4230.8-2022）中的相关要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 安徽博诺汽车零部件有限公司位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，占地面积约为34057.23m2，前期依托现有2栋厂房进行生产，同时企业自建2#厂房，并在现有2栋厂房东侧新建厂房及2栋厂房中间位置新建雨棚相连后，2栋厂房合并成1#厂房，项目建成后，可年产120万套汽车密封条饰件、80万套车身覆盖件。 2023年11月24日，凤阳县发展改革委以项目代码：“2311-341126-04-01-989729”对本项目立项备案。 为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），安徽博诺汽车零部件有限公司年产120万套汽车密封条饰件，80万套车身覆盖件项目须开展环境影响评价工作。 安徽博诺汽车零部件有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于：二十六、橡胶和塑料制品业 29- 52、橡胶制品业 291 - 其他；二十六、橡胶和塑料制品业 29- 52、塑料制品业 292 - 其他；三十三、汽车制造业36-71、汽车整车制造 361；汽车用发动机制造 362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及配件制造 367-其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨以下的除外，应编制环境影响报告表。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供科学依据。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业 29 52 橡胶制品业 291 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外） 其他 / 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十三、汽车制造业 36 71 汽车整车制造 361；汽车用发动机制造 362；改装汽车制造 363；低速汽车制造 364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及配件制造 367 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 2、项目建设内容及规模 项目名称：年产120万套汽车密封条饰件，80万套车身覆盖件项目； 建设单位：安徽博诺汽车零部件有限公司； 项目性质：新建； 投资总额：15000万元； 建设地点：安徽省滁州市凤阳县门临路168号； 面积：全厂总占地面积约34057.23m2； 本项目主要工程内容见表2-2。 表2-2 本项目工程内容一览表 工程 类别 工程 名称 主要内容 工程规模 备注 主体工程 1#厂房 位于厂区北侧，主要为汽车密封条饰件生产，自东向西划分为开炼区、晾片区、挤出硫化区、喷涂区、定型打孔区、检修区、注角区。 建筑面积9900m2，年产120万套汽车密封条饰件 将现有2栋厂房东侧新建厂房及2栋厂房中间位置新建雨棚相连后，2栋厂房合并成1#厂房 2#厂房 位于厂区南侧，主要用于车身覆盖件生产，自东向西划分为挤出区、涂胶区、打码区、裁断弯曲、定尺区、冲孔区。 建筑面积14352m2，年产80万套车身覆盖件 新建 辅助工程 综合楼 用于行政人员办公、会议及接待外来人员 建筑面积均约为2191.5m2 新建 研发中心 用于行政人员办公 建筑面积均约为540m2 新建 储运 工程 原料仓库 位于1#仓库1F，用于原料（三元乙丙胶、硫化剂原料、硫化促进剂原料、PVC、TPV颗粒、树脂粉、塑化剂、钢带、铝带等原料）存放。 建筑面积均约为2080m2 新建 液态原料库 位于1#仓库1F西侧，用于喷涂剂、胶粘剂、机油等原料存放。 建筑面积均约为100m2 新建 成品库 位于1#仓库2F，用于成品汽车密封条饰件、车身覆盖件存放。 占地面积均约为2080m2 新建 公用 工程 供水 用水为市政供水 新鲜水量4500m3/a 新建 供电 由园区电网接入厂区配电房 年用电量100万kWh 新建 排水 职工生活污水经化粪池处理、冷却循环废水经沉淀池处理后满足凤阳县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入凤阳县污水处理厂深度处理，最终排入濠河。 环保工程 废气处理 密炼、开炼废气经集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（编号TA001）+18m高的排气筒（DA001）排放； 新建 喷涂废气经密闭负压收集油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放； 挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放； 拆包、投料废气经密闭负压收集+布袋除尘器（编号TA003）+18m高的排气筒（DA003）排放； 新建 熔融挤出、植绒、注塑废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放； 涂胶、烘干废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放； 挤出废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放。 废水处理 生活污水 依托现有化粪池 新建 冷却循环废水 沉淀池，设计容积5m3 噪声治理 对噪声较高的设备采取厂房隔声和基础减振等措施；同时合理布置厂区功能 固废处理 一般固废暂存所 位于1#生产厂房外西侧，占地面积约50m2 新建 危废暂存间 位于一般固废暂存所北侧，占地面积约30m2 3、产品方案及建设内容 全厂产品方案见下表： 表2-3 全厂产品方案一览表 序号 产品名称 规格 单位 年产量 1 汽车密封条饰件 长1750mm*宽730mm*厚度50mm 套 120万 2 车身覆盖件 橡胶件 长3000mm*宽60mm*厚度30mm 套 80万 注塑件 单个产品重量5g~3kg，单个产品平均重量0.25kg 汽车密封条饰件 车身覆盖件 图2-1 产品照片图 4、原辅材料及能源消耗 （1）项目原辅材料及能源消耗量 生产过程中使用的原辅材料具体种类及用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 产品 原材料名称 包装方式 年用量t/a 状态 最大储存量 1 汽车密封条饰件 三元乙丙胶 箱装 850 块状 60 2 硫化剂 S 袋装 4.3 晶体 0.36 3 OT 袋装 3.1 晶体 0.26 4 硫化促进剂 M 袋装 3.1 晶体 0.26 5 TMTD 袋装 3.1 晶体 0.26 6 BZ 袋装 3.1 晶体 0.26 7 AC 袋装 5.2 晶体 0.43 8 DM 袋装 3.1 晶体 0.26 9 喷涂剂 25kg/桶装 6.21 液态 0.525 11 车身覆盖件 TPEE 50kg/袋装 140 颗粒状 12 12 二氧化硅 50kg/袋装 9.5 粉末状 1.5 13 分散剂 20kg袋装 1 粉末状 0.06 14 硫酸钡 20kg袋装 1 粉末状 0.06 15 植绒胶 25kg/桶装 3 液态 0.25 16 PVC树脂粉 50kg/袋装 200 粉末状 15 17 塑化剂 / 50 颗粒状 1.5 18 铝带 托盘 120 固态 15 19 钢带 托盘 180 固态 15 20 助剂 50kg/袋装 50 粉末状 1.5 21 胶粘剂 25kg/桶装 3 液态 0.25 22 设备维修 机油 50kg/桶装 2 液态 0.5 （2）喷涂剂用量计算如下： M=ρδsη*10-6/（NV·ε） 其中：m——单体涂料用量（t）； ρ——该涂料密度，（g/cm3）； δ——涂层厚度（干膜厚度）（μm）； s——涂装面积（m2）； η——该涂料所占总涂料比例（%）； NV——该涂料的体积固体份（%）； ε——上漆率（%）。 计算参数 ①涂料密度 根据企业提供喷涂剂MSDS可知，喷涂剂密度为1.05g/cm3； ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指的是涂层的干膜厚度，根据建设单位提供的产品技术参数，喷涂厚度均为40~80μm，本项目按80μm计算。 ③涂装面积 本项目单个汽车密封条饰件尺寸为长1750mm*宽730mm*厚度50mm，单个汽车密封条饰件表面积为2.803m2，年产120万套汽车密封条饰件，则总表面积为3363600m2。根据企业提供资料，本项目需喷涂表面积占总表面积的1%，则涂装表面积为33636m2； ④该涂料所占总涂料比例 该涂料所占总涂料比例均为100%。 ⑤该涂料的体积固体份 根据企业提供喷涂剂MSDS可知，项目固体份为65%。 ⑥附着率 根据项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006，10），确定项目上漆率≧65%。项目上漆率取70%。 经计算，本项目喷涂剂年用量为6.21t/a。 表2-5 本项目原辅料理化性质一览表 名称 理化性质 三元乙丙胶 三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶，再引入第三单体(ENB)。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物，耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难，自粘和互粘性都很差，故加工性能不好。根据乙丙橡胶的性能特点，主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域，如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。 硫化促进剂M 橡胶促进剂M（化学名：2-磺酰基苯并噻唑）本身不仅是一种重要的橡胶促进器，也是合成其他促进剂的重要中间体，它具有优异的硫化促进剂性能，用途广泛，消耗量大，是合成其他后效促进剂（如噻唑促进剂、仲磺酰胺促进剂）的母体。 硫化促进剂TMTD 橡胶促进剂TMTD(化学名为四甲基二硫化二胺)是一种常用的橡胶助剂，被广泛用于橡胶工业中。TMTD作为一种硫化促进剂，可以加速橡胶的硫化反应，提高橡胶制品的硫化速度和硫化程度。这使得TMTD在橡胶]业中具有重要的应用价值。 TMTD的化学结构特点是由两个甲基基团和两个胺官能团组成，形成一人四元环结构。这种结构使得TMTD具有良好的溶解性和反应性，可以在橡胶中迅速分散和反应，从而提高硫化反应的效率。此外，TMTD还具有良好的热稳定性和耐氧化性，在橡胶制品的使用过程中不易分解或失去活性，可以有效延长制品的寿命。 TMTD广泛应用于橡胶制品的生产中，如轮胎、密封圈、橡胶管、橡胶板等。它可以提高橡胶制品的硫化速度和硫化程度，增强橡胶制品的物理性能和耐热性能。同时，TMTD还可以提高橡胶的加工性能，促进橡胶在混炼、挤压和压延等加工工艺中的流动性和成型性，提高生产效率。因此，TMTD广泛被橡胶制品生产企业采用对于提升橡胶制品质量、改进生产工艺具有重要作用。 硫化促进剂BZ 硫化促进剂bz又名二正丁基二硫化氨基甲酸锌，为乳白或灰白色粉末，有特殊臭味。溶于苯、二硫化碳、氯仿、二氯甲烷，微溶于汽油，不溶于水和稀碱。贮存稳定。促进剂bz由二正丁基二硫代氨基甲酸的碱金属盐的水溶液与水溶性锌盐的水溶液反应制得，为天然橡胶和胶乳的硫化促进剂。 硫化促进剂AC 硫化促进剂AC又名1-氨基乙醇，无色结晶。熔点97℃，沸点110℃（部分分解）。溶解于水，微溶于醚。用作橡胶丝的专用硫化促进剂，简称促进剂AA或AC。具有着色性，主要用于天然橡胶及丁苯橡胶。硫化后产品柔软，耐老化性优良。也用于有机合成。 硫化促进剂DM 硫化促进剂DM又名苯二硫化二骈噻唑， 白色或浅黄色粉末或粒状，味苦无毒，比重1.45~1.54g，不溶于水，溶于酒精、乙醚等。 多与其它促进剂并用，适用于轮胎、胶带等制品。 喷涂剂 根据建设单位提供的MSDS可知，其组分主要为水性聚氨酯分散液25~33%，超高分子量水性聚氨酯分散液25~30%，水20~25%，助溶剂2~8%，聚丙烯酸分散剂1~2%，色浆1~2%，密度0.95~1.05g/cm3，粘度( mPa.s/25℃)：≤200；pH值7-9；外观：黑色；溶于水。 PVC树脂粉末 聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光暴晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 塑化剂 塑化剂是在工业生产上被广泛使用的高分子材料助剂，又称增塑剂。凡是添加到聚合物材料中能使聚合物塑性增加的物质都称为塑化剂。塑化剂的使用可以改善高分子材料的性能，降低生产成本，提高生产效益。塑化剂种类很多，包括邻苯二甲酸酯、脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。狭义的塑化剂主要是指邻苯二甲酸酯类物质，是邻苯二甲酸形成的约30种酯类的统称，目前它是塑化剂的主体，主要由1个刚性平面芳环和2个可塑非线性脂肪链组成。 植绒胶 根据建设单位提供的MSDS可知，其组分主要为聚氨酯聚合物39%、水60%、三乙胺/丙酮1%。乳白色液体；微弱气味；pH值5-7；比重1.04~1.09g/cm3；可在燃烧过程中形成一氧化碳、二氧化碳、烟雾等。 TPEE 热塑性聚酯弹性体，是含有聚醚硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好; TPEE 在110~140C连续加热 10h 基本不失重，在160C和180分别加热 10h，失重仅为 0.05%和 0.1%，因而TPEE 的使用温度非常高，短期使用温度更高，能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160°C)，并且它在高低温下机械性能损失小。 二氧化硅 SiO2又称硅石。在自然界分布很广，如石英、石英砂等。白色或无色，含铁量较高的是淡黄色。密度2.2 ～2.66.熔点1670℃（鳞石英）；1710℃（方石英）。沸点2230℃，相对介电常数为3.9。不溶于水微溶于酸，呈颗粒状态时能和熔融碱类起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅铁、型砂、单质硅等。 分散剂 分散剂（Dispersant）是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那些难于溶解于液体的无机，有机颜料的固体及液体颗粒，同时也能防止颗粒的沉降和凝聚，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。 硫酸钡 硫酸钡，化学品名称，又名重晶石。为无臭，无味的无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。性质稳定，难溶于水、酸、碱或有机溶剂。医疗方面，放射学检查使用硫酸钡剂主要利用其在胃肠道内可吸收X射线而使其显影作用，因此主要用作胃肠道造影剂。工业上，可用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂，印像纸及铜版纸的表面涂布剂，纺织工业用的上浆剂。玻璃制品用作澄清剂，能起消泡和增加光泽的作用。可作为防放射线用的防护壁材。还用于陶瓷、搪瓷、香料和颜料等行业。也是制造其他钡盐的原料。 5、主要生产设备 本项目生产设备清单见表2-6。 表2-6 本项目生产设备一览表 生产产品 设备 名称 规格和型号 设备数量（台/套） 单台设备每小时最大生产能力 生产设备编号 汽车密封条饰件 开密炼生产线 / 1 / MF0001 二复合挤出微波硫化生产线 / 1 300m MF0002 三复合挤出微波硫化生产线 / 2 300m MF0003~MF0004 接角机 50T 60 20件 MF0005~MF0064 单体喷涂箱 2*1.5*2.5 4 80件 MF0065~MF0068 自动钉扣机 / 6 260m MF0069~MF0074 冲裁机 / 5 140件 MF0075~MF0079 空压机 / 1 / MF0080 车身覆盖件 橡塑挤出生产线 / 4 660m MF0081~MF0084 PVC/TPV挤出造粒生产线 / 1 0.1T MF0085 注塑机 380T 3 30件 MF0086~MF0088 注塑机 530T 4 25件 MF0089~MF0092 注塑机 1300T 3 20件 MF0093~MF0095 空压机 / 2 / MF0096~MF0097 冲切组立线体 / 6 110件 MF0098~MF0103 冲裁机 / 5 140件 MF0104~MF0108 三维弯曲机 / 6 120件 MF0109~MF0114 6、职工人数及工作制度 项目职工人员共120人，不提供食堂及住宿；工作制度为白班12小时工作制，年工作300天，年工作时数为3600小时。 7、厂区平面布置及周围状况 （1）厂区平面布置及合理性分析 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，园区内基础设施健全，规划用地较为规整，利于本项目建设。前期依托现有2栋厂房进行生产，同时企业自建2#厂房，并在现有2栋厂房东侧新建厂房及2栋厂房中间位置新建雨棚相连后，2栋厂房合并成1#厂房，项目建成后，可年产120万套汽车密封条饰件、80万套车身覆盖件。项目厂区平面布置情况详见附图。 本项目总平面布置方案如下： 本项目厂区大门位于厂区北侧，1#厂房位于厂区北侧，建筑面积9900m2，主要为汽车密封条饰件生产，自东向西划分为开炼区、晾片区、挤出硫化区、喷涂区、定型打孔区、检修区、注角区。2#厂房位于厂区南侧，建筑面积14352m2，主要用于车身覆盖件生产，自东向西划分为挤出区、涂胶区、打码区、裁断弯曲、定尺区、冲孔区。1#仓库位于1#厂房北侧，共2F，占地面积约为2080m2，1F用于三元乙丙胶、硫化剂原料、硫化促进剂原料、PVC、TPV颗粒、树脂粉、塑化剂、钢带、铝带等原料存放。液态原料库位于1#仓库1F西侧，用于喷涂剂、胶粘剂、机油等原料存放。2F用于成品汽车密封条饰件、车身覆盖件存放。综合楼位于1#仓库东侧，共3F，建筑面积2191.5m2，主要用于行政人员办公、会议。 项目平面布置紧凑，流程合理，满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，具体见附图2项目平面布置图，项目布局合理。 8、项目配套工程 （1）给水 本项目用水由市政给水管网统一供给。本项目用水总量约为7.5m3/d（2250m3/a）。 1、职工生活用水 项目劳定人员120人，年工作300天，厂内不提供食宿，参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019）中“S95-其他成员组成-无食堂”，本次环评生活用水量定额值为60L/人·d，则项目职工生活用水用量约为7.2m3/d（2160m3/a），废水产生量按80%计算，则生活污水产生量约为5.76m3/d（1728m3/a）。 2、循环冷却用水 本项目注塑过程中需通过冷却池循环水进行降温冷却，该冷却过程属于一个动态降温过程，确保塑料定型成型与塑料成品温度降低以便于后续操作。项目设置1座冷却池，冷却池循环水循环量合计为10m3，冷却水经循环水池冷却后循环再利用，其循环过程损耗率约为1%，损耗量为0.1m3/d，多次循环后需要外排，每季度排放一次，外排量约为0.133m3/d（40m3/a），废水排入厂区沉淀池沉淀后，通过市政污水管网排放。故冷却池需补充新鲜用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 本项目密炼过程会使用循环冷却水对橡胶进行冷却，循环冷却系统循环量20m3/d，其循环过程损耗率约为1%，损耗量为0.2m3/d，多次循环后需要外排，每季度排放一次，外排量约为0.267m3/d（80m3/a），废水排入厂区沉淀池沉淀后，通过市政污水管网排放。故冷却池需补充新鲜用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 （2）排水本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网。本项目产生的废水主要为职工生活污水和冷却循环废水，产生量约为6.16m3/d（1848m3/a）。职工生活污水经化粪池处理、冷却循环废水经沉淀池处理后满足凤阳县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入凤阳县污水处理厂深度处理，最终排入濠河。 图2-2建设项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电引自凤阳县供电管网，年用电量为100万kW·h。本项目不设置备用发电机。 9、项目排污管理类别分析 （1）国民经济行业类别判定 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）（2019年修改版）判定本项目的国民经济行业类别为【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造。 （2）排污许可管理类别判定 根据项目的国民经济行业类别【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29，61橡胶制品业291，橡胶零件制造2913*”，本项目年耗橡胶量850t/a，不超过2000吨，属于登记管理。 “二十四、橡胶和塑料制品业29，62塑料制品业292，其他”，本项目年产注塑件未超过1万吨，属于登记管理。 “三十一、汽车制造业36，85汽车零部件及配件制造367，其他”，本项目喷涂剂为水性涂料，年用量为6t/a；胶粘剂年用量为3t。植绒胶为水性胶粘剂。溶剂型涂料或者胶粘剂年用量均未超过10t，属于登记管理。 综上所述，本项目的排污许可填报“管理类别”应为“登记管理”。 表2-7 排污许可分类管理一览表 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十四、橡胶和塑料制品业29 61 橡胶制品业291 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 其他 62 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 三十一、汽车制造业36 85 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 其他 （3）适用技术规范确定 根据项目的行业与管理类别，按《固定污染源清理整顿行业和管理类别表》进行判定，可知：本项目排污许可填报时适用的技术规范应为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、生产工艺流程分析 1、运营期 （1）汽车密封条饰件生产工艺流程及产污节点详见下图。 图2-3汽车密封条饰件生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 1、密炼、开炼 为提高橡胶制品的性能，满足市场需求，需要在胶料中加入硫化剂、促进剂。外购的硫化剂OT、S由人工称量配制后备用。硫化促进剂M、TMTD、BZ、AC、DM由人工称量配制后备用。硫化剂OT、S与硫化促进剂M、TMTD、BZ、AC、DM均为晶体状，配料过程中不会产生颗粒物。 将橡胶等原料定量从加料斗加入密炼机后，加料门关闭，物料在上顶栓压力及摩擦力的作用下，被带入两个具有螺旋棱、有速比的、相对回转的两转子的间隙中，致使物料在由转子与转子，转子与密炼室壁、上顶栓、下顶栓组成的捏炼系统内，受到不断变化和反复进行的剪切、撕拉、搅拌和摩擦的强烈捏炼作用，从而达到炼制的目的。 将外购的三元乙丙橡胶通过密炼机中的下辅机系统接入密炼机中进行破碎挤出，同时将配制后的硫化剂、硫化促进剂由投料口自动投入，进行密炼。密炼后的胶料通过密闭管道输送至开炼机内，将开炼机辊距调至2cm，进行循环辊压，辊压均匀后的胶片人工裁断后挂到可移动的料架上自然冷却。此工序会产生密炼、开炼废气G1-1及噪声N。 2、挤出 将炼胶间得到的胶料采用可移动的料架送至挤出机旁，由人工送至挤出机喂胶口熔融挤出，由于采用液压系统将胶料挤出，所以胶料在挤出过程中会散发热量，为避免温度过高影响产品质量，通入循环冷却水降低挤出机的温度，温度控制在40℃左右，挤出成型后的橡胶条进入生产线上的微波硫化箱进行硫化。此工序会产生挤出废气G1-2、噪声N。 3、微波硫化 将挤出成型的胶条送至挤出生产线上的微波硫化箱内进行硫化。将挤压成型的橡胶采用高温迅速将其表面硫化定型，目的是防止其变形或与输送带粘连而破坏其表面。微波硫化箱利用微波加热，将硫化箱加热到硫化所需要的温度，该过程工作时间为-2min左右。此工序会产生硫化废气G1-3、噪声N。 4、在线喷涂 将通过微波硫化后的胶条进入喷涂箱内进行自动喷涂，微波硫化后橡胶处于不完全硫化状态，此时其表面亲水性比完全硫化后的橡胶表面亲水性要均匀，且能避免表面处理工序的不稳定因素，同时能直接进入高温固化阶段，使涂料和橡胶快速融为一体。 挤出生产线配备密闭的喷涂箱，内置高压无气喷枪。喷涂厚度40~80μm，上漆率为70%。此过程会产生喷涂废气G1-4（漆雾、NMHC）及噪声N。根据业主提供资料可知，本项目使用的喷涂剂主要成分为聚氨酯，使用时无需添加稀释剂。 5、热风硫化 将喷涂后的胶条经复合挤出微波硫化生产线上的热风硫化箱进行固化（即硫化）。本项目热风硫化箱为电热管集中加热，利用热风机进行热风循环，以热空气为载热体，热空气通过对流方式将热量传递给橡胶条涂层，使涂层得到干燥，并使橡胶条在高温热空气的条件下继续硫化和固化，硫化温度为200~250℃。此工序会产生硫化废气G1-5、噪声N。 6、冷却定型、打孔、裁断、检验 将热风硫化后的胶条通过循环冷却水槽中冷却定型。冷却水循环使用，1季度排放1次。冷却后的胶条通过复合挤出硫化生产线上的牵引机依次牵引至生产线上的打孔机、断带机、成型机，打排气孔，断带、压力成型。之后裁断成需要的尺寸，经检修合格后装入料筐人工送至接角工序。此工序会产生废边角料S1-1、不合格品S1-2及噪声N。 7、接角 检验合格的产品采用叉车分别送至接角机旁。产品由人工使用接角机进行熔融对接，本项目接角机采用电加热，温度100℃左右。此工序会产生接角废气G1-6及噪声N。 8、包装、入库 将接角完成的产品由人工包装后，入库。 （2）TPV、PVC粒子生产工艺流程及产污节点如下图 本项目注塑件和橡胶密封件使用的PVC粒子、TPV粒子在厂区内生产。 图2-4TPV、PVC粒子生产工艺流程及产污环节图 1、投料 PVC粒子生产：将外购的PVC树脂粉、塑化剂和助剂（TPV粒子生产：将外购的TPEE、二氧化硅、硫酸钡、分散剂）由人工拆包按配比进行称量后，通过挤出设备的吸料管，密闭负压吸入至挤出机内。此工序会产生拆包、投料废气G2-1及噪声N。粉状原料在投料间内进行拆包，拆包工序会产生少量的粉尘。拆包、投料工序均在投料间进行，拆包粉尘、投料粉尘经同一套废气处理设备进行处理，故拆包、投料粉尘不分开计算。 2、熔融挤出 投料站中的塑料经密闭输送至挤出机中被加热熔融，加热方式为电加热，加热温度介于170℃~180℃，加热熔融后通过螺杆的推动力作用下将聚合物熔体通过挤出机模头模孔挤出。此工序会产生挤出废气G2-2及噪声N。 3、切粒 挤出完成的塑料通过输送带输送至生产线上的切粒机进行切粒，通过控制切粒机刀片上下切断的速度将PVC/TPV按照规定的尺寸切断成PVC/TPV颗粒。切粒完成后的PVC/TPV粒子送至原料仓库待用。 （3）车身覆盖件生产工艺流程及产污节点详见下图 本项目车身覆盖件由注塑件和橡胶密封件组成。 图2-5 车身覆盖件生产工艺流程及产污环节图 1、钢带/铝带成型 将外购进厂的钢带/铝带利用滚压机进行滚压，滚压的目的是将钢带压平方便进行后续挤出，此工序会产生噪声N。 2、涂胶 将外购的钢带胶由人工均匀的涂抹至成型的钢带/铝带上，此工序会产生涂胶废气G3-1、废包装桶S3-1。 3、加热烘干 将涂胶完成后的钢带/铝带送至烘箱内烘干，烘箱采用电加热，加热温度为80℃左右，烘干时间约为2min。此工序会产生烘干废气G3-2及噪声N。 4、挤出、贴绒/植绒 烘干后的钢带和TPV/PVC颗粒进行挤出，熔融后的PVC将钢带/铝带包裹，挤出后的钢带/铝带挤出后的钢带进入贴绒/植绒工序进一步加工得到水切密封条产品。此工序会产生挤出废气G3-3及噪声N。 贴绒：将绒布与挤出后的钢带/铝带进行贴合，本项目外购的绒布本身具有粘性，贴合过程中无需用到胶水，此工序不产生废气。 植绒：依靠静电原理进行。由于经过一定电着处理的绒毛在静电场作用下产生极化和驻极而带电，带电绒毛经转动、振动、平动等复杂运动，最后作立定向运动，依靠电场力而植入涂有胶水的基材表面。此工序会产生植绒废气G3-4、废包装桶G3-4及噪声N。 5、冷却 贴绒/植绒后的密封条输送至循环水池进行冷却，冷却水循环使用，1季度排放1次。 6、激光打码 冷却后的密封条采用激光打码机在密封条表面进行打码。 7、裁断整理 将打码完成后的密封条根据产品要求进行裁断。 8、弯曲、冲切/冲孔 裁断后的密封条送至三维弯曲机旁进行弯曲，弯曲完成的密封条送至冲切组立机进行冲切/冲孔。此工序会产生废边角料S3-6及噪声N。 9、注塑、冷却 将TPV粒子通过真空泵抽取到料仓，本项目使用的原料均为颗粒状，不会产生投料粉尘。通过料仓计量后送入注塑机中炮筒中加热变成熔融状态，熔融后的原料由注塑油缸注入模具内部成型。注塑机注塑工序温度在180~280℃左右，同时注塑机辅机自带有循环冷却水冷却系统，冷却后获得所需的塑料制品。此过程会产生注塑废气G3-5及噪声N。项目冷却水采用自来水冷却，冷却水循环使用，1季度排放1次。 10、组装 将生产完成的密封条与注塑件进行组装，组装完成后的成品即为车身覆盖件。车身覆盖件由人工包装后送入仓库。 产污节点分析： 表2-8 产污节点分析一览表 序号 污染物类别 污染源名称及编号 产生环节 主要污染因子 拟采取的措施 1 废气 密炼、开炼废气（G1-1） 开炼 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳和臭气浓度 密炼、开炼废气经集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（TA001）+18m高的排气筒（DA001）排放； 挤出废气（G1-2） 挤出 非甲烷总烃 集气罩+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放 硫化废气G1-3、G1-5 硫化 非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放 喷涂废气G1-4 喷涂 颗粒物、非甲烷总烃 密闭负压收集油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放 接角废气G1-6 接角 非甲烷总烃 集气罩+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放 拆包、投料废气G2-1 投料 颗粒物 密闭负压收集+布袋除尘器（编号TA003）+18m高的排气筒（DA003）排放 挤出废气G2-2 熔融挤出 非甲烷总烃 集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 涂胶废气G3-1 涂胶 非甲烷总烃、二甲苯 密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 烘干废气G3-2 烘干 非甲烷总烃、二甲苯 密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 挤出废气G3-3 挤出 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯 集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 植绒废气G3-4 植绒 非甲烷总烃 集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 注塑废气G3-5 注塑 非甲烷总烃 集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放 2 废水 生活污水 职工生活 pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP 化粪池处理后接管市政污水管网 循环冷却废水 冷却 COD、SS 沉淀池处理后接管市政污水管网 3 固废 废包装袋 配料 废包装袋 一般固废，由企业集中收集后外售处理 捕集粉尘 废气处理设施 粉尘 不合格品 检验 不合格品 废边角料 裁切 废边角料 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 一般固废，由企业集中收集后委托环卫部门统一清运 废催化剂 废气处理设施 贵金属钯、铂 一般固废，由企业集中收集后交由商家回收处理 废活性炭 废气处理设施 废活性炭 为危险废物，经厂区暂存后交由有资质单位处理 废过滤介质 废气处理设施 过滤介质、有机树脂 废包装桶 原料 废包装桶 废碱石灰 废气处理 废碱石灰 废过滤棉 废气处理 废过滤棉 漆渣 喷涂 漆渣 废机油及废机油桶 设备保养及维修 废机油及废机油桶 4 噪声 噪声 设备运行 噪声 隔声、减震等 图2-6 本项目喷涂剂物料平衡图 单位t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，占地面积约为34057.23m2，前期依托现有2栋厂房进行生产，同时企业自建2#厂房，并在现有2栋厂房东侧新建厂房及2栋厂房中间位置新建雨棚相连后，2栋厂房合并成1#厂房。项目建设前为空置厂房和空地，因此没有与本项目有关的原有污染情况及存在的主要环境问题。 表2-9 建设项目四周情况一览表 东侧 南侧 西侧 北侧 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据《凤阳县2022年度环境空气质量公报》，项目所在区域各评价因子数据见下表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物 年平均指标 现状浓度 标准限值 占标率% 达标 情况 三中空气站 档案局空气站 三中空气站 档案局空气站 SO2 年平均质量浓度 8 9 60 13.3 15.0 达标 NO2 19 25 40 47.5 62.5 达标 PM10 73 72 70 104.3 102.9 不达标 PM2.5 41 35 35 117.1 100.0 不达标 CO 900 1300 1300 69.2 100.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 160 162 160 100.0 101.3 不达标 由表3-1中数据可知，2022年凤阳县环境空气中SO2、NO2、CO的评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM2.5、PM10、O3的评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为不达标区. （2）项目其他污染物环境质量现状 本项目引用《安徽凤阳经济开发区总体发展规划（2023-2035年)环境影响报告书》中对G2点（山后村）TSP、NMHC、二甲苯、硫化氢的监测数据，监测时间为2023年4月6日~12日，满足引用数据的要求。 表3-2 引用监测数据相关信息 监测点名称 监测编号 监测因子 监测时间 相对厂址方向 相对厂界距离m 山后村 G2 TSP、非甲烷总烃、二甲苯、硫化氢 2023年4月6日~12日 SW 937 表3-3 大气环境检测结果统计表 监测点位 污染物 小时/日浓度范围（mg/m3） 单因子污染指数（Pi） 超标率（%） 达标情况 G2 TSP 85~103 0.28~0.34 0 达标 非甲烷总烃 0.33~0.65 0.165~0.325 0 达标 二甲苯 ND 0.0038 0 达标 硫化氢 ND 0.1 0 达标 由上表可知，TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯、H2S可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D表D.1”标准要求；非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状调查应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目纳污水体为濠河，本项目引用《安徽凤阳经济开发区总体发展规划（2023-2035年)环境影响报告书》中对濠河的监测数据，监测时间为2023年4月6日至8日，满足引用数据的要求。 （1）监测断面 监测断面布设情况见表3-4。 表3-4 地表水现状监测断面设置一览表 断面编号 河流名称 监测断面名称和位置 W1 濠河 安东河入濠河处上游500m W2 濠河入淮河上游500m （2）监测项目 监测因子包括：pH、BOD5、COD、NH3-N、TP。 3）评价标准及方法 濠河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》中的推荐公式计算。 A、单项水质参数i的标准指数Si为： 式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/L； Cs——i污染物评价标准，mg/L。 B、pH的标准指数为： 式中：pH——pH实测值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （4）监测结果 本次地表水质量现状监测结果见表3-3。 表3-5 水质现状监测结果单位：mg/L（pH为无量纲） 监测点位 W1 W2 最小值 最大值 最大值污染指数 达标情况 最小值 最大值 最大值污染指数 达标情况 分析项目 pH 7.1 7.2 0.10 达标 6.9 7.5 0.25 达标 COD 15 16 0.53 达标 15 17 0.57 达标 氨氮 0.750 0.796 0.53 达标 0.728 0.796 0.53 达标 BOD5 1.8 2.0 0.33 达标 1.8 2.0 0.33 达标 TP 0.12 0.12 0.40 达标 0.11 0.12 0.40 达标 根据上表评价结果表明，监测期间各监测断面中各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水相应标准要求，区域地表水体质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价可不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，且项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述行业，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的大气质量、声环境质量、地下水环境质量、生态环境质量。 1、大气环境 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，项目厂区四周均为工业企业和市政道路。本项目厂界外500m范围无自然保护区、风景名胜区、文化区等敏感目标，但500m范围内存在居民点，本项目具体的大气环境保护目标详见下表。 表3-6 项目500米范围内大气环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 坐标 保护 对象 规模 户（人） 环境功能区 相对厂址方向 相对最近厂界距离（m） 经度 纬度 环境空气 蔡家洼 117.56926775 32.90255125 居民 30户/120人 GB3095-2012及其修改单中的二级标准 W 308 2、声环境 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，项目厂区四周均为企业及市政道路，厂界50米范围内，无声环境保护目标。 3、地表水环境 本项目污水受体为濠河，故项目区域地表水主要保护目标为濠河。 表3-7 地表水保护目标 类别 保护目标 规模 与项目相对位置 距离项目区距离 执行标准 水环境 濠河 小型河流 E 5.78km GB3838－2002中Ⅳ类 4、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境质量 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，且项目所在地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目执行的排放标准如下： 1、水污染物排放标准 项目综合废水排放执行凤阳县污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，凤阳县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中的一级A标准后排入濠河。具体执行标准情况见表3-8。 表3-8 本项目废水排放执行标准 污染物 单位 凤阳县污水处理厂接管标准 （GB8978-1996）表4三级标准 （GB18918-2002）及修改单中的一级A标准 pH 无量纲 6~9 6~9 6~9 COD mg/L 320 500 50 BOD5 mg/L 160 300 10 SS mg/L 200 400 10 NH3-N mg/L 30 / 5（8） 动植物油 mg/L / 100 / 2、大气污染物排放标准 本项目DA001排气筒中NMHC、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物特别排放限值相关标准。二硫化碳排放速率和臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 挤出、硫化工序产生的NMHC执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物特别排放限值相关标准。开炼、挤出、硫化工序产生的二硫化碳、硫化氢排放速率和臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。喷涂工序产生的颗粒物、NMHC执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值要求。 由于挤出、硫化工序与喷涂工序通过1根排气筒排放。因此本项目DA002排气筒中NMHC、颗粒物均从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物特别排放限值相关标准。二硫化碳、硫化氢排放速率和臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 本项目DA003排气筒中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中相关排放限值要求。 本项目DA004排气筒中NMHC、二甲苯、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中相关排放限值要求。臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 厂界四周NMHC、颗粒物、二甲苯、氯化氢、氯乙烯无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值要求。臭气浓度、二硫化碳、硫化氢厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。同时厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内 VOCs 无组织特别排放限值要求。 表3-9 建设项目有组织污染物执行标准一览表 排气筒 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 基准排气量（m3/t胶） 执行标准 DA001 颗粒物 12 / 2000 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 非甲烷总烃 10 / 2000 二硫化碳 / 1.5 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 2000（无量纲） / / DA002 非甲烷总烃 10 / 2000 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 二硫化碳 / 1.5 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 硫化氢 / 0.33 / 臭气浓度 2000（无量纲） / / DA003 颗粒物 120 3.5 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA004 非甲烷总烃 120 20 / 氯化氢 10 0.18 / 氯乙烯 100 0.26 / 二甲苯 70 1.0 / 表3-10建设项目无组织污染物执行标准一览表 污染物 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 标准来源 氯化氢 0.2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 氯乙烯 0.6 NMHC 4.0 颗粒物 1.0 二甲苯 1.5 二硫化碳 3.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 表3-11 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 特别排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲烷总烃） 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声排放标准 项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相关标准，具体标准限值见表3-12；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表3-13。 表3-12《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 夜间 依据 ≤70 ≤55 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 依据 噪声限值[Leq：dB（A）] ≤65 ≤55 （GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般工业固废厂区存放应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物厂区存放应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目外排污水主要为生产废水，项目废水纳入凤阳县污水处理厂处理，总量在污水厂范围内平衡。项目废水通过污水管网排入凤阳县污水处理厂进行处理，根据本项目废水排放量（1848m3/a）及凤阳县污水处理厂出水浓度（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L），计算出本项目需增加最终排入地表水环境的总量为：COD：0.092t/a，氨氮：0.009t/a。 本项目需申请的总量控制指标为颗粒物、VOCs。结合下文，全厂申请总量为颗粒物0.065t/a，VOCs0.312t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期主要环境影响和保护措施 施工期主要为新建2#生产车间、合并1#厂房以及生产设备安装和调试等，其施工期对环境的影响主要有粉尘、废水、噪声和建筑垃圾。 1、环境空气污染防治措施 ①施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ②砂石等散体材料集中堆放并覆盖。渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ③外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ④施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑤拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 ⑥根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 为进一步减轻施工期扬尘对项目区域大气环境的污染和影响，建设单位应采取下列控制措施： ①对道路、施工场地及物料堆放区定时洒水抑尘（每天5～6次）； ②对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，对没有包装的散装建材应安排在仓库堆放，或设置简易料棚、加盖帆布。尽量减少搬运环节，卸料时尽量降低高度，做到轻举轻放并减少沿途抛洒、散落； ③控制进入施工区域的车辆行驶速度不超过5km/h，防止道路扬尘。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖，密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建材材料； ④施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；当风速过大时，应停止施工作业； ⑤及时进行绿化建设，恢复地表植被覆盖情况。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境影响较小。 根据安徽省大气办关于印发《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气办【2019】5号）文和《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 表4-1“六个百分之百”要求 工作标准 工作要求 六个百分之百 施工工地周边100%围挡 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 物料堆放100%覆盖 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 出入车辆100%冲洗 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级三级沉淀池，排水沟与三级沉淀池相连，三级沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。 施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 拆迁工地100%湿法作业 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。 渣土车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用帆布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。 备注 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用帆布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。 在严格执行上述规定和措施后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内。 2、地表水污染防治措施 施工期间水污染物主要为施工人员的生活污水和喷洒抑尘用水。喷洒抑尘用水全部蒸发、下渗，无废水产生。施工人员生活用水量以100L/d·人计，根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，初步估计该项目的施工人员在整个施工期平均约为30人左右，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为2.4m3/d，施工期约6个月，一个月以30日施工计，则施工期共排放生活污水约432m3，生活污水中的主要污染物及其含量一般为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：180mg/L。 要求在施工时建好临时隔油沉砂池，防止出现施工废水乱流乱跑现象。 （1）施工场地及营地地面灰尘量大，下游出水口处设置三级沉淀池，初期雨水经三级沉淀池初步沉淀后流入市政雨水管网，下雨过后定期清理三级沉淀池。 （2）冲洗废水为间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定的影响。对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时的废水三级沉淀池一座（5m3），收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 （3）在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面开挖，并争取土料随挖、随运、减少裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷。在项目区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。 （4）在施工现场需要构筑相应的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、施工废水，经过沉沙、除渣和隔油等预处理后循环使用。 （5）项目施工人员生活污水经临时隔油池、现有的化粪池预处理后经市政污水管网排入凤阳县污水处理厂处理。隔油池和化粪池（8.0m3/d）设置在施工临时生活区。 （6）施工现场出入口设置车辆冲洗平台，运输车辆外出需冲洗车辆，冲洗废水经沉淀回用冲洗车辆。 3、固体废物污染防治措施 本项目施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为泥土、砖头和其它建筑废料，应将可回收的进行分类收集综合利用或出售，泥土、砖头等建筑垃圾统经收集后可由建设单位运送到由城管部门指定的弃土点进行弃土，合理处置后，不会对环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾产生量较少，可由当地环卫部门统一收集处理。 4、噪声污染防治措施 为减轻噪声污染影响，建议施工期采取如下措施： 建设单位建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的要求进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境及敏感点影响。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间（22：00~06：00）及午间（12：00~14：00）不允许作业（包括车辆和施工），减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、采取低噪声机械设备等措施来实施的。 （1）应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点； （2）在项目边界设置声屏障，作业时在高噪声设备周围设置隔声屏障，减少施工噪声对周围环境的影响； （3）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； （4）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员佩戴防护耳塞；建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前报请环保主管部门批准，并向施工场地周围处发布公告，以征得周围人群的理解和支持。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等），并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对周围环境产生明显不利影响。 5、水土保持 项目建设过程中应加强管理，挖方用于绿化及工程用地低洼处填平，并采取植草的方式对填平区域进行绿化。及原材料堆场应设置围墙，防止水土流失。建设过程中的绿化等植被的破坏，应有计划的进行植被恢复措施，如植树、种草等。绿化应采取点、线、面结合的立体绿化方式，以树、灌木、草等互补种植。随着工程建设的结束，施工期对环境的影响将会逐渐消失。 6、振动影响减缓措施 （1）改进振动设备与工具，降低振动强度，或减少手持振动工具的重量，以减轻肌肉负荷和精力紧张等； （2）改革施工工具，改变排风口方向，工具固定； （3）改革工作制度，专人专机，及时保养和维修； （4）在地板及设备地基采取隔振措施（橡胶减振动层、软木减振动垫层、玻璃纤维毡减振垫层、复合式隔振装置）； （5）合理发放个人防护用品； （6）加强技术训练，减少作业中的静力作业成分。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源强 本项目废气污染物排放源强参数表见表4-2所示。 表4-2 项目有组织废气污染物排放源强参数表 排气筒 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放 形式 治理设施 污染物排放情况 排放标准限值 是否达标排放 主要治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 浓度mg/m3 速率kg/h DA001 密炼、开炼废气 颗粒物 0.064 0.018 1.8 有组织 集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（TA001） 10000 90% 95% 是 0.003 0.0008 0.08 12 / 达标 NMHC 0.133 0.037 0.739 90% 90% 是 0.012 0.004 0.4 10 / 二硫化碳 0.0001 0.00003 0.001 90% 90% 是 0.00001 0.00001 0.0002 / 1.5 DA002 挤出废气 NMHC 0.09 0.025 0.5 集气罩收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002） 40000 90% 95% 是 0.004 0.001 0.023 10 / 硫化废气 NMHC 0.156 0.043 0.867 90% 95% 是 0.007 0.002 0.039 10 / 二硫化碳 0.001 0.0003 0.006 90% 95% 是 0.0001 0.000 0.000 / 1.5 硫化氢 0.027 0.008 0.15 90% 95% 是 0.001 0.0003 0.008 / 0.33 喷涂废气 颗粒物 1.21 0.336 6.722 密闭负压收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002） 95% 95% 是 0.057 0.016 0.32 12 / NMHC 0.745 0.207 4.139 95% 95% 是 0.035 0.010 0.197 10 / 接角废气 NMHC 0.34 0.094 1.889 集气罩收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002） 90% 90% 是 0.015 0.004 0.085 10 / DA003 拆包、投料废气 颗粒物 0.106 0.029 19.33 密闭负压收集+布袋除尘器（TA003） 1500 95% 95% 是 0.005 0.001 0.67 120 3.5 DA004 熔融挤出废气 NMHC 2.07 0.575 19.17 集气罩收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004） 30000 90% 95% 是 0.093 0.026 0.087 120 20 涂胶、烘干废气 NMHC 0.798 0.222 7.389 密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004） 95% 95% 是 0.038 0.011 0.351 120 20 二甲苯 1.059 0.294 9.806 0.05 0.014 0.466 70 1.0 挤出废气 NMHC 1.134 0.315 10.5 集气罩收集+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004） 90% 95% 是 0.051 0.014 0.473 120 20 氯化氢 0.001 0.0003 0.01 90% 60% 是 0.0004 0.0001 0.003 10 0.18 氯乙烯 0.001 0.0003 0.01 90% 60% 是 0.0004 0.0001 0.003 100 0.26 植绒废气 NMHC 0.03 0.008 0.278 集气罩收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004 90% 95% 是 0.001 0.0003 0.01 120 20 注塑废气 NMHC 0.082 0.023 0.759 集气罩收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004 90% 95% 是 0.004 0.001 0.034 120 20 基准排放量分析 炼胶基准排气量换算： 胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。根据计算，项目一个工作日炼胶NMHC、颗粒物排气量约为120000m3/d，而通过一天的炼胶量可知，项目NMHC、颗粒物基准排气量为5667m3/d，项目单位颗粒物、NMHC废气量超过单位基准排气量。则大气污染物(颗粒物、NMHC) 基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。 颗粒物：C基准排放浓度=(120000/5667)*0.08mg/m3=1.69mg/m3<12mg/m3 VOCs：C基准排放浓度=(120000/5667)*0.4mg/m3=8.47mg/m3<10mg/m3 硫化基准排气量换算： 胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。根据计算，项目一个工作日硫化NMHC排气量约为600000m3/d，而通过一天的胶量可知，项目NMHC基准排气量为5667m3/d，项目硫化废气量超过单位胶料基准排气量。则大气污染物(NMHC) 基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。 VOCs：C基准排放浓度=(600000/5667)*0.039mg/m3=4.13mg/m3<10mg/m3 表4-3 项目无组织废气污染物排放源强参数表 排放源 污染物种类 污染物产生情况 排放 形式 治理设施 污染物排放情况 排放标准限值 主要治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 浓度mg/m3 速率kg/h 厂房 NMHC 0.412 0.114 / 无组织 / / / / / 0.412 0.114 / 4.0 / 二甲苯 0.053 0.015 / 0.053 0.015 1.4 / 二硫化碳 0.0001 0.0001 / / / / / / 0.0001 0.0001 / 3.0 / 硫化氢 0.003 0.001 / / / / / / 0.003 0.001 / 0.06 / 颗粒物 0.072 0.02 / / / / / / 0.072 0.02 / 1.0 / 氯化氢 0.0001 0.0001 / / / / / / 0.0001 0.0001 / 0.2 / 氯乙烯 0.0001 0.0001 / / / / / / 0.0001 0.0001 / 0.6 / 2、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装 》（HJ 1086—2020）的要求，具体见表4-4。 表4-4 废气治理设施和排放口基本信息表 序号 排放口名称 污染物种类 排放口编号 排放口类型 排放口地理坐标 排放口参数 排放标准 自行监测要求 经度 纬度 高度（m） 内径 （m） 温度（℃） 标准名称 标准限值 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 颗粒物 DA001 一般排放口 117.573 32.902 18 0.8 25 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 12mg/m3 DA001 颗粒物浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 NMHC 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 10mg/m3 非甲烷总烃浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 二硫化碳 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 1.5kg/h 二硫化碳浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2000（无量纲） 臭气浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 DA002 NMHC DA002 一般排放口 117.573 32.902 18 1.8 25 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 10mg/m3 非甲烷总烃浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 二硫化碳 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 1.5kg/h 二硫化碳浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2000（无量纲） 臭气浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 硫化氢 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 0.33kg/h 硫化氢浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 DA003 颗粒物 117.573 32.902 18 0.4 25 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120mg/m3 DA003 颗粒物浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 DA004 NMHC DA004 117.573 32.902 18 1.1 25 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 60mg/m3 DA004 NMHC浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 氯乙烯 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 100mg/m3 氯乙烯浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 氯化氢 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 10mg/m3 氯化氢浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 二甲苯 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 70mg/m3 二甲苯浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2000（无量纲） 臭气浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120mg/m3 颗粒物浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 2 厂区内 非甲烷总烃 / 无组织 / / / / / 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》 6.0mg/m3 厂区内 非甲烷总烃浓度、气象数据等 1次/年，非连续采样至少3个样 厂界 非甲烷总烃 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0mg/m3 厂界 非甲烷总烃浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 二甲苯 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.4mg/m3 二甲苯浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 颗粒物 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0mg/m3 颗粒物浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 氯化氢 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 0.2mg/m3 氯化氢浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 氯乙烯 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 0.6mg/m3 氯乙烯浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 二硫化碳 / / / / / 《恶臭污染物排放标准》 3.0mg/m3 二硫化碳浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 硫化氢 / / / / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 0.06mg/m3 硫化氢浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 臭气浓度 / / / / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 20（无量纲） 臭气浓度等 1次/年，非连续采样至少3个样 |
| --- | --- |

|  | 3、废气污染源强核算过程简述 本项目废气污染物主要来源于开炼、硫化过程中产生的颗粒物、NMHC、二硫化碳；硫化过程中会产生NMHC、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度；喷涂过程中产生的颗粒物、NMHC；投料、挤出、涂胶、植绒、注塑过程中产生的颗粒物、NMHC、二甲苯、氯化氢、氯乙烯。 （1）密炼、开炼废气 密炼、开炼过程中会产生非甲烷总烃、颗粒物、二硫化碳、臭气浓度。参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业 2016 年第 53 卷）表 3中混炼工序VOC、二硫化碳、颗粒物产污系数分别以157mg/kg、0.04mg/kg、75mg/kg 计算。项目三元乙丙橡胶年用量为850t/a，则NMHC产生量为0.133t/a，颗粒物产生量为0.064t/a，二硫化碳产生量为0.0001t/a。 根据本项目的实际情况，建设单位拟在1台密炼机，2台开炼机上方分别设置1个集气罩，共3个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，每个工位上方单个集气罩口平均面积均取0.5m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.3m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.7m/s）。 计算单个集气罩风量为2394m3/h，则总集气风量为7182m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为10000m3/h。 密炼、开炼废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套布袋除尘器+二级活性炭（TA001）处理，其装置对NMHC、二硫化碳处理效率为90%，对颗粒物处理效率为95%，处理后废气经1根18m高排气筒（DA001）排放。 NMHC排放量为0.012t/a，排放速率为0.004kg/h，无组织排放量为0.013t/a。 二硫化碳排放量为0.00001t/a，排放速率为0.000004kg/h，无组织排放量为0.00001t/a。 颗粒物排放量为0.003t/a，排放速率为0.0008kg/h，无组织排放量为0.006t/a。 （2）挤出废气 根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业，2006年第53 卷），挤出工序非甲烷总烃最大排放系数为106mg/kg-胶料，项目三元乙丙橡胶年用量为850t/a，则NMHC产生量为0.09t/a。 根据本项目的实际情况，每条复合挤出微波硫化生产线共配备2台挤出机，共3条复合挤出微波硫化生产线，则挤出机共6台。建设单位拟在6台挤出机上方分别设置1个集气罩，共6个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，每个工位上方单个集气罩口平均面积均取0.2m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.7m/s）。 计算单个集气罩风量为1008m3/h，则总集气风量为6048m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为8000m3/h。 挤出废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理，其装置对NMHC，处理后废气经1根18m高排气筒（DA002）排放。 NMHC排放量为0.004t/a，排放速率为0.001kg/h，无组织排放量为0.009t/a。 （3）喷涂废气 为消除橡胶条与其接角处颜色之间差异，使用水性涂料喷涂，根据建设单位提供的水性涂料MSDS，水性涂料固体份为65%，挥发份为12%。结合参考《涂装技术使用手册》分析，该项目取漆中固体份70%附着于工件上，漆雾产生量以固体份的30%计，项目水性涂料年用量6.21t/a，则漆雾产生量为1.21t/a。 在喷漆、烘干的过程中，油漆中所含的挥发份会完全挥发，NMHC产生量约为0.745t/a。废气经收集后通过通过油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理后通过18m的排气筒（DA002）外排。 项目每条复合挤出微波硫化生产线共配备2台热风硫化箱，共三条复合挤出微波硫化生产线，则热风硫化箱6台，密闭的喷涂箱4台，喷涂箱尺寸为2*1.5*2.5m，热风硫化箱尺寸2m*0.8m*1.8m。 废气收集情况可以按照密闭空间体积×换气常数得到，计算公式如下： L=V*C 其中：V—体积，单台喷涂箱尺寸为2*1.5*2.5m，单台热风硫化箱尺寸2m*0.8m*1.8m，计算得单台体积为7.5m3、1.88m3； C—换气常数，每小时换气次数为60次/h。 计算收集风量为2026.8m3/h，为考虑到风量损耗等因素，拟设置风机风量为6000m3/h。 漆雾收集后通过1套干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理，收集效率95%，处理效率为95%，则漆雾有组织排放量为0.057t/a，排放速率为0.016kg/h；无组织排放量为0.061t/a。 有机废气经密闭负压收集，收集效率按95%计，废气经收集后通过活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002），其装置去除效率约为95%，则NMHC有组织排放量0.035t/a，排放速率0.01kg/h；无组织排放量为0.037t/a。 （4）硫化废气 硫化过程中会产生非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度。参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（橡胶工业 2016 年第 53 卷）表 3中硫化工序VOC、二硫化碳产污系数分别以183mg/kg、1.04mg/kg，项目三元乙丙橡胶年用量为850t/a，则NMHC产生量为0.156t/a，二硫化碳产生量为0.001t/a。 根据中国橡胶工业协会《橡胶制品业产排污系数核算》中橡胶制品生产炼胶装置产排污系数计算，硫化氢产生量约为0.032kg/t胶，项目三元乙丙橡胶年用量为850t/a，则硫化氢产生量为0.027t/a。 根据本项目的实际情况，每条复合挤出微波硫化生产线共配备2台微波硫化机，共3条复合挤出微波硫化生产线，则微波硫化机共6台。建设单位拟在6台挤出机上方分别设置1个集气罩，共6个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，每个工位上方单个集气罩口平均面积均取0.2m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.7m/s）。 计算单个集气罩风量为1008m3/h，则总集气风量为6048m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为8000m3/h。热风硫化箱子风机设计风量为2000m3/h。则风机总风量10000m3/h。 废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理，干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）对NMHC、硫化氢、二硫化碳处理效率为95%，处理后废气经1根18m高排气筒（DA002）排放。 NMHC排放量为0.007t/a，排放速率为0.004kg/h，无组织排放量为0.016t/a。 二硫化碳排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00003kg/h，无组织排放量为0.0001t/a。 硫化氢排放量为0.001t/a，排放速率为0.0003kg/h，无组织排放量为0.003t/a。 （5）接角废气 项目接角工序会产生少量NMHC，根据类比《漳州信强汽车配件有限公司汽车配件生产项目环境影响报告表》（该项目年产密封条、挡胶条600万套，主要原料为三元乙丙橡胶，硫化剂、促进剂、表面喷涂剂，生产工艺为挤出、硫化、裁断、喷涂、接角、修编、打孔。该项目使用的原料、生产工艺与本项目类似）可知，接角过程中NMHC产生量约为胶料用量的0.4‰，项目三元乙丙橡胶年用量为850t/a，则NMHC产生量为0.34t/a。 根据本项目的实际情况，建设单位拟在60台接角机上方分别设置1个集气罩，共60个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，每个工位上方单个集气罩口平均面积均取0.05m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.1m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.7m/s）。 计算单个集气罩风量为252m3/h，则总集气风量为15120m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为16000m3/h。 废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理，其装置对NMHC处理效率为95%，处理后废气经1根18m高排气筒（DA002）排放。NMHC排放量为0.015t/a，排放速率为0.004kg/h，无组织排放量为0.034t/a。 （6）拆包、投料废气 本项目塑料粒子生产过程使用的树脂粉为粉状原料，在拆袋、投料过程会产生粉尘，搅拌过程均为密闭搅拌。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，无控制条件下的粉尘产生量为0.5kg/t，项目投加粉状物料的量约为211.5t/a，则投料工段粉尘的产生量为0.106t/a。 项目设置1间密闭投料间，产生的废气通过直接连接废气管道进行收集。废气收集情况可以按照密闭空间体积×换气常数得到，计算公式如下： L=V×C 其中：V—体积，尺寸4m*2m*2m，计算得体积为16m3； C—换气常数，每小时换气次数为60次/h。 计算收集风量为960m3/h，为考虑到风量损耗等因素，拟设置风机风量为1500m3/h。 项目拆包、投料废气经密闭负压收集后（收集效率按95%计），经布袋除尘装置处理，处理效率约为95%，由DA003排气筒排放。排放量约为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.67mg/m3。无组织排放量为0.005t/a。 （7）熔融挤出废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），292 塑料制品行业系数手册中挥发性有机物的产生量约为4.6千克/吨-产品”，本项目年产PVC塑料粒子300t，TPV粒子150t，则NMHC产生量为2.07t/a。 根据本项目的实际情况，PVC/TPV挤出造粒生产线共配备2台挤出机。建设单位拟在2台挤出机上方分别设置1个集气罩，共2个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，每个工位上方单个集气罩口平均面积均取0.2m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.7m/s）。 计算单个集气罩风量为1008m3/h，则总集气风量为2016m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为3000m3/h。 废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）处理，其装置对NMHC处理效率为95%，处理后废气经1根18m高排气筒（DA004）排放。NMHC排放量为0.093t/a，排放速率为0.026kg/h，无组织排放量为0.207t/a。 （8）涂胶、烘干废气 根据建设单位提供的胶粘剂MSDS，胶粘剂的挥发份为61.9%，其中二甲苯占35.3%。本项目胶粘剂年用量为3t/a，则NMHC产生量为0.798t/a，二甲苯产生量1.059t/a。 项目设置1间密闭涂胶间、2台密闭烘箱，废气收集情况可以按照密闭空间体积×换气常数得到，计算公式如下： L=V*C 其中：V—体积，涂胶间尺寸为6*4*3m；单台烘箱尺寸为3*2.5*2m； C—换气常数，每小时换气次数为60次/h。 计算收集风量为6120m3/h，为考虑到风量损耗等因素，拟设置风机风量为7000m3/h。 废气经密闭负压收集，收集效率为95%，通过1套干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）处理，其装置对二甲苯、NMHC处理效率为95%，处理后废气经1根18m高排气筒（DA004）排放。NMHC排放量为0.038t/a，排放速率为0.011kg/h，无组织排放量为0.04t/a。二甲苯排放量为0.05t/a，排放速率为0.014kg/h，无组织排放量为0.053t/a。 （9）植绒废气 根据建设单位提供的植绒胶MSDS，胶粘剂的挥发份为1%，本项目胶粘剂年用量为3t/a，则NMHC产生量为0.03t/a。 根据本项目的实际情况，建设单位拟在3个涂胶工位上方分别设置1个集气罩，共3个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，单个集气罩口平均面积取0.1m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量 L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx —控制风速（取 0.7m/s）。 计算得单个集气罩风量为756m3/h。则总集气风量为2268m3/h。为保证抽风效果，风机设计总风量为3000m3/h。 植绒废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）处理，其装置对NMHC处理效率为95%，处理后通过18m高排气筒（DA004）排放。 本项目NMHC排放量为0.001t/a，排放速率为0.0003kg/h，无组织排放量为0.003t/a。 （10）挤出废气 车身覆盖件挤出工序会产生少量的有机废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），292 塑料制品行业系数手册中挥发性有机物的产生量约为2.7千克/吨-产品”。根据业主提供资料可知，本项目车身覆盖件挤出产品量为420t/a。则NMHC产生量为1.134t/a。 根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》可知：1.3聚氯烯加热分解产物的制备：称取25g纯聚氯乙烯粉末于250m1具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中，模拟加工使用温度，在90-250℃区间内逐步提高加热温度，在不同温度平衡0.5h后，用100微升进样针抽取100微升热气体，分析不同加热温度下各污染物的浓度。 表4-5 不同温度条件下的热解产的种类和浓度(mg/m3) 热解物 温度℃ 90 110 130 150 170 190 210 230 250 氯乙烯 1.03 4.08 7.85 11.57 14.12 18.23 22.84 27.56 30.68 氯化氢 0.95 5.86 7.52 9.48 11.87 16.83 19.46 20.54 25.62 根据企业提供的设备信息，挤出电加热温度约为170℃-180℃，本项目电加热温度取170℃。 170℃时氯化氢的产污系数：氯化的浓度为11.87mg/m3，250m1气体中氯化氢质量为11.87mg/m3*250*10-6=3.0*10-3mg，即25g聚氯乙烯产生氯化3.0*10-3mg。折算1t聚氯烯加热至170℃时，分解出的氯化氢量为0.1187g，从而得到聚氯乙烯加热到170℃时，氯化氢的产污系数为0.1187g/t-原料。 170℃时氯乙烯的产污系数：氯乙烯的度为14.12g/m，250ml气体中氯化氢质量为14.12mg/m3*250*10-6=3.5*10-3mg，即25g聚氯乙烯产生氯乙烯3.5*10-3mg。折算1t聚氯乙烯加热至170℃时，分解出的氯乙烯的量为0.1412g，从而得到聚氯乙烯加热到170℃时，氯乙烯的产污系数为0.1412g/t-原料。 本项目年使用PVC塑料粒子300t/a，则氯化氢产生量约为0.001t/a，氯乙烯0.001t/a。 根据本项目的实际情况，每条橡塑挤出线共配备2台挤出机。共设置4条橡塑生产线，建设单位拟在8台挤出机上方分别设置1个集气罩，共8个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，单个集气罩口平均面积取0.2m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量 L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx —控制风速（取 0.7m/s）。 计算得单个集气罩风量为1008m3/h。共设置8个集气罩，则总集气风量为8064m3/h。为保证抽风效果，风机设计总风量为9000m3/h。 挤出废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）”，干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）处理对NMHC处理效率为95%，固态碱石灰吸收装置对氯化氢、氯乙烯处理效率为60%，处理后通过18m高排气筒（DA004排气筒）排放。 本项目NMHC排放量为0.051t/a，排放速率为0.014kg/h，无组织排放量为0.054t/a。 氯化氢排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0001kg/h，无组织排放量为0.0001t/a。 氯乙烯排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0001kg/h，无组织排放量为0.0001t/a。 （11）注塑废气 注塑工序将对塑料加热到熔融状态，由于加热温度控制在允许的范围内，故塑料不发生裂解，但会产生少量挥发性有机气体（以非甲烷总烃计）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号），292 塑料制品行业系数手册中挥发性有机物的产生量约为2.7千克/吨-产品”，本项目单个注塑件平均重量为0.038kg，本项目年产注塑件80万套，则年产注塑件重量为30.4t，NMHC产生量为0.082t/a。 根据本项目的实际情况，建设单位拟在10台注塑机上方分别设置1个集气罩，共10个集气罩。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，单个集气罩口平均面积取0.1m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量 L。 L=3600（5X²+F）*Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； Vx —控制风速（取 0.7m/s）。 计算得单个集气罩风量为756m3/h。共设置10个集气罩，则总集气风量为7560m3/h。为保证抽风效果，风机设计总风量为8000m3/h。 注塑废气经集气罩收集，收集效率为90%，通过1套干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004），其装置对NMHC处理效率为95%，处理后通过18m高排气筒（DA004）排放。NMHC排放量为0.004t/a，排放速率为0.001kg/h，无组织排放量为0.054t/a。 4、废气污染防治及可行性分析 与《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中废气处理可行性对照： 本项目密炼、开炼废气经集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（编号TA001）+18m高的排气筒（DA001）排放；喷涂废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；拆包、投料废气经密闭负压收集+布袋除尘器（编号TA003）+18m高的排气筒（DA003）排放；熔融挤出、植绒、注塑废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；涂胶、烘干废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；挤出废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），二级活性炭吸附装置、干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理有机废气属于可行技术参考表中可行技术，布袋除尘器处理颗粒物属于可行技术参考表中可行技术。 （1）粉尘治理措施可行性分析 本项目选用布袋除尘器处理生产过程中产生的粉尘。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。 袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。 袋式除尘器的优势： ①除尘效率高，袋式除尘器可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上； ②使用灵活，袋式除尘器处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”； ③袋式除尘器结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少(与电除尘器比较而言)，维护方便。所以，袋式除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等； ④粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干拌除尘设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。 采用布袋除尘器去除尘已广泛应用各个产尘行业废气治理工程中，其工艺成熟可靠，是目前处理粉尘效率最高的环保设备，故采用此工艺是有保障的。经上述措施处理后，建设项目废气对环境空气质量影响较小，建设项目废气处理措施技术可行。 （2）活性炭吸附装置 A.活性炭更换量及更换周期 根据工程分析可知，本项目收集的有机废气经2级活性炭吸附之后再经排气筒外排，其中活性炭的有机废气吸附量为0.108t/a，活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g(有机废气)/g(活性炭)，活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量0.402t/a，活性炭装填量为0.21t，每6个月更换一次，则废活性炭产生量为0.528t/a。 本项目采用的活性炭为蜂窝状正方体块，项目的活性炭更换频率每6个月更换1次，具体的更换情况详见下表： 表4-7 项目活性炭更换情况一览表 (单位：t/a) 序 号 项目 更换频率 一次更换 所需量 年更换所 需量合计 吸附废气量 年更换废 物量合计 1 活性炭 每6个月更换一次 0.21 0.42 0.108 0.528 参照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，明确活性炭碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求总量添加、即及时更换，并将废旧活性炭交由有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 B.活性炭吸附装置设计参数 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的规定，本项目采用的蜂窝状活性炭吸砖，活性炭采用纸箱包装，按块装箱，每个活性炭砖块为正方体，其长、宽、高均为0.1米，其上、下表面为矩形管，四周侧面为密闭的，吸附有机废气时，废气从矩形管道中通过，废气流速一般低于1.2m/s，本项目DA001排气筒的风量为10000m3/h，活性炭吸附的横截面积约为1m2。 本项目采用的是蜂窝状活性炭，其密度约为0.5g/cm3，项目排气筒底部的活性炭屉每次更换的活性炭量0.21t，故活性炭屉装填容积约0.19m3。 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治 技术政策》(公告2013年第31号2013-05-24实施)中要求：“三、末端治理与综合利用，第（十五）条：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外线高级氧化技术等净化后达标排放。”本项目废气中含有少量非甲烷总烃，不宜采用燃烧等强氧化性的处理工艺，有机废气成分简单、产生量小，不宜回收，因此本项目拟采用二级活性炭吸附装置进行废气处置。 （3）固态碱石灰吸收装置 氯化氢气体属于酸性气体，可用碱性物质碱石灰吸收，所以可选用装置碱石灰的主要成分是氢氧化钠和氧化钙，具有吸收酸性气体和水蒸气的能力，而氯化氢属于酸式气体，所以二者能发生反应。反应的方程式是CaO+HCl=CaCl2+H2O或NaOH+HCl=NaCl+H2O。固态碱石灰吸收装置的优势： （1）具有处理效率高，固态碱石灰吸收装置中的氢氧化钠和氧化钙易与氯化氢发生化学反应，故具有处理效率高的优势； （2）固态碱石灰吸收装置结构比较简单（箱体内部主要填充固体氢氧化钠和氧化钙），运行比较稳定，初投资较少，维护方便。 （4）干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置 图4-1干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置工艺流程图 工艺流程说明 有机废气治理工程工艺流程主要包括三部分：吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统，详见上图的工艺流程图4-1。 吸附气体流程：待处理的有机废气由风管引出后进活性炭吸附床，气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。 脱附气体流程：当吸附床吸附饱和后，停止主风机；关闭吸附箱进出口阀门。启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一步提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。 控制系统：控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火阀，可有效地防止火焰回串。当活性炭吸附床脱附时温度过高时，自动启用补冷阀降低系统温度。 2、设备情况： 1、干式过滤器 为了防止灰尘和少量的水份进入到吸附净化装置系统，以确保吸附处理系统的气源干净、干燥、无颗粒；采用金属网制成框架，内夹过滤材料，过滤器安装在金属箱体内，定期更换。过滤材料采用合成纤维无纺布和铝复合物制成褶皱状，具有通风量大、阻力小、容尘量大等特点。 2、活性炭吸附装置 图4-2活性炭吸附装置 吸附箱采用碳钢制作，外涂油漆，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。 3、催化净化装置 图4-3催化净化装置 催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出能量，利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。 催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即： 将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达标排放，符合国家排放标准 本装置由主机、引风机及电控柜组成，净化装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和防爆装置等组成，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部，其工艺流程示意图如下： 设备特点： 用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，净化效率高，催化剂使用寿命长，气流通畅，阻力小。安全设施完备：设有阻火除尘器、泄压口、超温报警等保护设施。耗用功率：开始工作时，预热15～30分钟全功率加热，正常工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时，自动间歇补偿加热。 装置优点： 该设备设计原理先进，用材独特，性能稳定，操作简单，安全可靠，无二次污染。设备占地面积小、重量较轻。吸附床采用抽屉式结构，装填方便，更换容易。采用新型的活性炭吸附材料——蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等，极适合于大风量下使用。 催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂，阻力小，用低压风机就可以正常运转，不但耗电少而且噪音低。催化燃烧装置的风量是废气源风量的十分之一，同时加热功率维持时间为1小时左右，节约能源。吸附有机物废气的活性炭床，可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室净化，不需要外加能量，运行费用低，节能效果好。 干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置对有机废气的净化效率可达95%以上。 此外，企业应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中相关要求去设计活性炭吸附装置，确保活性炭吸附装置满足规范要求，满足企业正常处理要求，确保有机废气等得到有效的处理及处置。 5、环境防护距离 （1）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害气体应设置卫生防护距离，本评价采用（GB/T39499-2020）中推荐的计算公式，即： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； QC——大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h。 计算参数见下表： 表4-6 卫生防护距离计算系数表 卫生防护距离初值计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s） L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别（1） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700* 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 *：本项目的计算系数。 项目无组织废气源强数据、相关参数及计算结果见表4-7。 表4-7 本项目卫生防护距离的计算结果 污染源 污染物名称 Qc（kg/h） Cm（mg/m3） 面积（m2） 计算结果（L计） 提级后的距离m 厂房 NMHC 0.114 2 34057.23 0.411 50 二甲苯 0.015 0.2 34057.23 0.494 50 硫化氢 0.001 0.01 34057.23 0.714 50 颗粒物 0.02 0.45 34057.23 0.252 50 氯化氢 0.0001 0.05 34057.23 0.005 50 氯乙烯 0.0001 0.036 34057.23 0.007 50 根据上式计算，厂房污染物无组织排放源计算的卫生防护距离经提级后的卫生防护距离为项目生产厂房外设置100m卫生防护距离。因此，在卫生防护距离范围内不应建设集中住宅、文教科研区、卫生服务机构以及其它公共建筑、有特殊要求的工业厂房等，以避免项目产生的废气对周围民众或环境产生影响。本项目生产厂房外100m范围内无敏感保护目标，因此项目对周边区域环境影响较小。 （3）环境防护距离 本项目在生产厂房外设置100m的环境防护距离。本项目环境防护距离范围内不应建设集中住宅、文教科研区、卫生服务机构以及其它公共建筑、有特殊要求的工业厂房等，以避免项目产生的废气对周围民众或环境产生影响。结合现状和远期规划，本项目设置的环境防护距离满足环境要求。 6、非正常情况 非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理设施发生故障，即去除效率为0的排放。本项目废气非正常工况具体见下表4-8所示。 表4-8 非正常排放参数表 编号 污染物 非正常排放速率/ （kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间/h 年发生频次/次 排放量 （kg/a） 措施 DA001 颗粒物 0.018 1.8 1 2 0.036 设立管理专员维护各项环保措施的运行，定期检修，特别关注废气处理措施的运行情况，当废气处理设施发生故障时，立即停止相关生产环节 NMHC 0.037 0.739 1 2 0.074 二硫化碳 0.00003 0.001 1 2 0.00006 DA002 颗粒物 0.354 7.078 1 2 0.708 NMHC 0.406 8.12 1 2 0.812 二硫化碳 0.0003 0.006 1 2 0.0006 硫化氢 0.008 0.150 1 2 0.016 DA003 颗粒物 0.029 0.975 1 2 0.058 DA004 NMHC 1.078 21.56 1 2 2.156 氯化氢 0.0003 0.01 1 2 0.0006 氯乙烯 0.0003 0.01 1 2 0.0006 7、废气环境影响分析结论 项目建成并落实各产污节点污染防治措施后，可显著减少废气无组织排放量，废气经治理设施处理后，废气的排放量较小。通过合理的采取措施后，本项目大气环境影响较小。 二、水环境影响和保护措施 1、废水污染源 1、职工生活污水 项目劳定人员120人，年工作300天，厂内不提供食宿，参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019）中“S95-其他成员组成-无食堂”，本次环评生活用水量定额值为60L/人·d，则项目职工生活用水用量约为7.2m3/d（2160m3/a），废水产生量按80%计算，则生活污水产生量约为5.76m3/d（1728m3/a）。 2、循环冷却用水 本项目注塑过程中需通过冷却池循环水进行降温冷却，该冷却过程属于一个动态降温过程，确保塑料定型成型与塑料成品温度降低以便于后续操作。项目设置1座冷却池，冷却池循环水循环量合计为10m3，冷却水经循环水池冷却后循环再利用，其循环过程损耗率约为1%，损耗量为0.1m3/d，多次循环后需要外排，每季度排放一次，外排量约为0.133m3/d（40m3/a），废水排入厂区沉淀池沉淀后，通过市政污水管网排放。故冷却池需补充新鲜用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 本项目开炼过程会使用循环冷却水对橡胶进行冷却，循环冷却系统循环量20m3/d，其循环过程损耗率约为1%，损耗量为0.2m3/d，多次循环后需要外排，每季度排放一次，外排量约为0.267m3/d（80m3/a），废水排入厂区沉淀池沉淀后，通过市政污水管网排放。故冷却池需补充新鲜用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 表4-9 本项目水污染物产生和排放状况一览表 种类 废水量 (m3/a) 污染物 名称 污染物产生 治理 措施 污染物排放 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 1728 COD 400 0.691 化粪池 320 0.553 BOD5 300 0.518 160 0.276 SS 200 0.312 160 0.276 NH3-N 30 0.052 30 0.052 TP 3 0.005 3 0.005 冷却循环废水 120 COD 300 0.036 沉淀池 300 0.036 SS 500 0.06 260 0.031 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排放口编号 名称 类别 污染物种类 污染防治设施 排放口地理坐标 排放去向 排放方式 排放规律 排放口类型 工艺 是否为可行性 技术 处理能力 经度 纬度 DW001 总排放口 生活污水 COD、NH3-N、BOD5、SS、TP TW001 是 1728m3/a 117.57394 32.902100 凤阳县污水处理厂 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 一般排放口 冷却循环废水 COD、SS TW002 是 120m3/a 2、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装 》（HJ 1086—2020）的要求，本项目外排废水主要为职工生活污水和循环冷却废水，排放方式为间接排放，本项目运营期废水环境监测计划如下表4-11所示。 表4-11运营期废水监测计划表 编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1 总排放口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、流量 每年监测1次 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准要求，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 3、达标性分析 项目生活污水经化粪池，冷却循环废水经厂区沉淀池处理后满足凤阳县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入凤阳县污水处理厂深度处理，最终排入濠河。 4、项目废水纳入凤阳县污水处理厂的可行性分析 凤阳县污水处理厂（凤阳县富春紫光污水处理有限公司）位于凤阳县县城东南部，凤临路以东，独山山脚下，占地67.7亩，设计总规模为5万t/d，分两期实施。2008年10月，凤阳县污水处理厂一期工程已投入运营，一期主要采用奥贝尔氧化沟工艺，处理规模2.5万t/d，污水配套管网27.5km，出水水质达到《城镇污水处理场污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B类标准。2012年，为了贯彻落实国家环保部和省政府关于淮河流域、巢湖流域污水处理厂出水水质执行一级A类标准的要求，凤阳县启动了凤阳县污水处理厂提标改造工程，对污水处理厂现有出厂水进行深度处理，使出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A类标准。2016年4月，凤阳县污水处理厂二期工程已竣工，设计总规模为2.5万t/d，收水范围包括府城镇南二环以内、临淮关镇铁路以南和凤阳工业园区。 根据现状调查，本项目属于凤阳县污水处理厂纳管范围内。项目废水经相应处理后能够满足凤阳县污水处理厂接管要求，排入凤阳县污水处理厂处理，对凤阳县污水处理厂的水质和水量均不会产生影响。 综上所述，从工艺可行性、达标可行性和接管可行性等方面综合分析，本项目接管进入凤阳县污水处理厂处理是可行的。 三、噪声 1、噪声源情况 拟建项目产生噪声主要来源于生产设备噪声。最大声级值约为90dB(A)，主要的高噪声设备如下表所示。 表4-12 项目主要产噪设备源强情况表 生产厂房名称 噪声源 数量 噪声源强dB（A） 治理措施 空间相对位置（m） 室内边界距离 室内边界声级dB（A） X Y Z 1#厂房 开密炼线 1 75~80 厂房隔声+设备基础减震 114 16 1.2 3 65 二复合挤出微波硫化生产线 1 75~80 厂房隔声+设备基础减震 139 16 1.2 3 65 三复合挤出微波硫化生产线 2 60~70 厂房隔声+设备基础减震 130 16 1.2 3 65 接角机 60 70~80 厂房隔声+设备基础减震 145 16 1.2 3 65 单体喷涂箱 4 75~80 厂房隔声+设备基础减震 168 16 1.2 3 65 自动钉扣机 6 75~80 厂房隔声+设备基础减震 180 16 1.2 3 65 冲裁机 5 75~80 厂房隔声+设备基础减震 149 22 1.2 3 65 空压机 1 75~80 厂房隔声+设备基础减震 150 21 1.2 3 65 2#厂房 橡塑挤出生产线 4 80~85 厂房隔声+设备基础减震 17 79 1.2 3 65 PVC/TPV挤出造粒生产线 1 80~85 厂房隔声+设备基础减震 38 92 1.2 3 65 注塑机 3 80~85 厂房隔声+设备基础减震 45 81 1.2 3 65 注塑机 4 75~80 厂房隔声+设备基础减震 50 100 1.2 3 65 注塑机 3 75~80 厂房隔声+设备基础减震 10 120 1.2 3 65 空压机 2 75~80 厂房隔声+设备基础减震 19 120 1.2 3 65 冲切组立线体 6 75~80 厂房隔声+设备基础减震 39 120 1.2 3 65 冲裁机 5 75~80 厂房隔声+设备基础减震 12 120 1.2 3 65 三维弯曲机 6 75~80 厂房隔声+设备基础减震 15 130 1.2 3 65 厂房外 废气治理措施配套风机 3 90 隔声罩 0 10 1.2 / 65 注：本次噪声评价坐标系建立以厂区西南角为坐标原点（x=0.00；y=0.00；z=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向与厂房平行，z轴正向与厂房地面垂直。推算出各位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y，z范围坐标值，布置标高为相对原点处的标高。 用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1（某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct（某个声源的倍频带声功率级，dB； r1（室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R（房间常数； Q（方向性因子，无量纲值。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：Loct（r）（点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）（参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r（预测点距声源的距离，m； r0（参考位置距声源的距离，m； （Loct（各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 ⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 ⑧计算总声压级 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 项目在设备选型过程中充分考虑声学指标，尽量选用低噪设备和减振降噪措施，生产车间的隔声、吸音效果较好，因此，厂界外1米处声级比声源声级有大幅降低。预测结果见表4-13。 表4-13 环境噪声预测结果统计表单位：dB（A） 预测点位 贡献值 达标情况 满足标准 昼 东厂界 52.3 达标 满足（GB12348-2008）中3类标准昼间65dB（A） 南厂界 48.2 达标 西厂界 52.0 达标 北厂界 55.3 达标 2、降噪措施 为了避免本项目产生的噪声对周围环境造成不利影响，本次评价要求项目建设单位对该项目的噪声源采取以下减振、隔音、降噪等措施： ①合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施； ②对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音； ③要求运输车进出厂区时要减速行驶，不许突然加速，不许空档等待；做好厂区内、外部车流的疏通，设置机动车禁鸣喇叭等标记，加强运输车辆司机的教育，提高驾驶员素质；进行装卸作业时要严格实行降噪措施，避免人为原因造成的作业噪声； ④加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。 3、厂界达标分析 本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后，项目营运期厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本评价认为，项目营运期各高噪声设备经采取措施和距离衰减后对周边声环境影响较小。 4、自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装 》（HJ 1086—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ942-2018）中，要求落实运营期自行监测计划。 表4-14 运营期噪声监测计划表 编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1 项目东、南、西、北边界1m 连续等效A声级 1次/季 运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 四、固体废物 本项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。具体分析如下： 1、生活垃圾 本项目职工人数120人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，经计算生活垃圾排放量0.06kg/d，即年排放量18t/a，收集后交由环卫部门清运处理。 表4-15 本项目生活垃圾汇总表 序号 产污节点 代码 污染因子 产生量（t/a） 处置措施 1 职工生活 / 生活垃圾 18 委托环卫部门清运处理 2、一般工业固废 （1）捕集粉尘 根据项目产生量及袋式除尘器净化装置收集处理效率，以及业主提供的数据，项目捕集粉尘产生量约为0.055t/a，收集后外售处理。 （2）废包装袋 根据业主提供的数据及类比同类型项目，项目的废包装材料产生量共计约3t/a，收集后外售处理。 （3）不合格品 根据业主提供的数据及类比同类型项目，项目的不合格品产生量约8t/a，属于一般固废，收集后外售处理。 （4）废边角料 根据业主提供的数据，本项目废边角料产生量约为7.36t/a，属于一般固废，收集后外售处理。 （5）废催化剂 项目催化燃烧装置使用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，装载量约为2t，每两年更换一次，则更换下来的废催化剂平均约1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该催化剂不属于HW50中规定的危险废物范畴，本项目更换下来的废催化剂由催化剂供应厂商回收利用。 3、危险废物 （1）废机油及废机油桶 项目机械设备保养、维修将产生少量废机油，这部分机修固废属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油危废类别为 HW08（危废代码：900-214-08）；废机油桶危废类别为 HW08（危废代码：900-249-08）。本项目年工作300天，全年机修约5次，每次废机油产生量约为100kg，即年产生量约为0.5t/a；机修产生的废机油桶数量为2个，重量约为20kg，即年产生量约为0.04t/a，故废机油及废机油桶产生量为0.54t/a，收集后在厂区危废间暂存，然后统一交由有资质的单位处置。 （2）废包装桶 本项目在喷涂、涂胶的过程会产生废喷涂剂桶、植绒胶桶、胶粘剂桶，喷涂剂、植绒胶、胶粘剂的年用量为12.22t，包装方式约为25kg/桶（桶重量约为1.2kg），废包装桶产生量为489个，废包装桶的产生量约0.587t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），危废类别为HW49（危废代码：900-041-49），“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期委托有资质单位处理。 （3）废活性炭 根据工程分析可知，本项目收集的有机废气经2级活性炭吸附之后再经排气筒外排，其中活性炭的有机废气吸附量为0.108t/a，活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g(有机废气)/g(活性炭)，活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量0.402t/a，活性炭装填量为0.21t，每6个月更换一次，则废活性炭产生量为0.528t/a。 项目干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置吸附有机废气产生的废活性炭，根据设计单位提供的资料，项目设置3套吸附仓，1套吸附仓装填量2.5m3，则吸附仓总装填量7.5m3，活性炭密度为0.35-0.6t/m3，评价选取最低密度0.35t/m3进行计算，则此装置活性炭填装量为2.625t，吸附床在有机废气占自身重量约30%时，进行脱附再生，脱附再生次数达到4~5次后更换活性炭。项目有机废气年处理量为5.23t，每年换3次活性炭，更换量为8.403t。属于危险废物，危废编号HW49，危废代码900-039-49，委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废编号HW49（危废代码900-039-49），收集后在厂区危废暂存间暂存，然后统一交由有资质的单位处置。 （4）废碱石灰 本项目设置1套固态碱石灰吸收装置对氯化氢废气进行吸收处理，故会产生废碱石灰。根据业主提供的数据，固态碱石灰吸收装置每年更换一次碱石灰，更换量约0.05t/a，故废碱石灰产生量约0.05t/a。废碱石灰属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），危废类别为HW49（危废代码：900-041-49），收集后在厂区危废暂存间暂存，然后统一交由有资质的单位处置。 （5）漆渣 根据工程分析可知，漆渣的产生量约为1.14t/a，集中收集存放后定期交由有资质的单位处理。对照《国家危险废物名录》（2021年版），危废类别为HW12（危废代码：900-252-12），定期委托有资质单位处理。 （6）废过滤介质 有机废气采用“干式除尘器+活性炭吸附浓缩-催化燃烧”处理，过滤主要是对有机废气中大分子进行过滤拦截，拟采用玻璃纤维毡+化纤过滤网+超细玻璃纤维进行过滤，更换会产生废过滤纤维并粘有大分子有机物（其物理特性呈现油状），由于大分子有机物粘在过滤纤维无法分开，废过滤介质属于危废，因此总体按照危险废物处置，总的产生量约为3.75t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年版），该废过滤介质属于危险废物，其类别是HW49（代码900-041-49），委托有资质单位处理。 表 4-16 本项目固废产排情况一览表 序号 名称 分类 编号 废物代码 性状 产生量（t/a） 处理或处置方式 属性 1 捕集粉尘 66 900-999-66 固态 0.055 收集后外售处理 一般固废 2 废包装袋 66 900-999-66 固态 3 收集后外售处理 3 废边角料 66 900-999-66 固态 8 收集后外售处理 4 不合格品 66 900-999-66 固态 7.36 收集后外售处理 5 废催化剂 99 900-999-99 固态 1 厂家回收处理 6 废活性炭 HW49 900-039-49 固态 8.403 集中收集后交由有资质单位处理 危险废物 7 废机油 HW08 900-214-08 液态 0.5 8 废机油桶 HW08 900-249-08 固态 0.04 9 废过滤介质 HW49 900-041-49 固态 3.75 10 废包装桶 HW49 900-041-49 固态 0.587 11 漆渣 HW12 900-252-12 固态 1.14 12 废碱石灰 HW49 900-041-49 固态 0.05 固体废物环境管理要求： 1一般工业固废暂存场所建设要求 项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ⑦加强监督管理，固废贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 2）危险废物暂存场所环境管理要求 建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求的危险废物暂存场所，为降低本项目危险废物渗漏对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位落实以下措施： ①危险废物集中贮存场所的选址应位于地质结构稳定的区域内，贮存设施底部必须高于地下水最高水位。 ②堆放地点基础必须防渗，防渗层为至少lm厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透 系数≤10-10cm/s）。 ③危废仓内应按危险废物的种类和特征设置各类收集桶进行贮存，收集桶所用材料应防渗防腐。 ④收集桶外围应设置20cm高的围堰，在围堰范围内地面和墙体应设置防渗防漏层。 ⑤危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ⑥采用双钥匙封闭式管理，专人看管。 在落实以上措施后，危险废物的存放场所可达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，对周围环境影响不大。 (2)厂区内部转运过程环境管理要求 本项目危险废物主要为废活性炭、废机油、废机油桶、漆渣、废过滤棉、废碱石灰、废包装桶。为防止危险废物在转运过程中发生散落、泄漏等现象，建设单位在进行危险废物内部转运作业时应满足以下要求： ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确认转运路线，尽量避开办公区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落在转运路线上，并对转运工具进行清洗。在落实以上措施后，危险废物在厂区内部的转运可满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求。 综上所述采取上述措施后，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不会产生明显影响。 |
| --- | --- |

|  | 五、地下水、土壤环境影响分析 1、污染源及污染途径分析 根据本项目生产工艺、原辅材料使用等情况分析，项目运行过程对地下水、土壤污染的主要情形分析如下： （1）原辅料存放、运输过程：原辅材料尤其是机油、喷涂剂、胶粘剂在储存及运输过程中，包装物破损等情况造成物料跑冒滴漏，尤其是液体物料，落于厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境； （2）危险废物储存、运输过程：危险废物在储存及运输过程中，发生跑冒滴漏现象，洒落在厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境。 （3）废气处理过程：布袋除尘器发生故障，导致废气超标排放，其有害成分会通过大气沉降等方式直接污染土壤及地下水环境。 2、源头控制措施 为有效保护项目所在地地下水及土壤环境，杜绝因项目建设造成地下水及土壤污染，本项目考虑从源头控制角度，按照分区防控要求制定相应的防控措施。具体源头控制措施如下： 1、严格按照国家相关规范要求，对污水处理站等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 2、设备和管线尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 3、堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 4、严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 5、定期检修布袋除尘器，确保其可以长期、稳定的运行。 3、分区防渗 防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是全厂污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。 根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染，将项目区域划分为一般防渗区和重点防渗区，详情见下表。 表4-17 地下水污染防渗分区及防渗等级一览表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 易-难 重金属、持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s 中-强 难 根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将危废间、液态原料仓库、事故池划为重点防渗区，其他车间、一般固废暂存所为一般防渗区，详情见下表。 表4-18项目分区建议防渗方案一览表 序号 厂区 划分 具体生产单元 防渗系数要求 防渗建议措施 1 重点防渗区 危废间、液态原料仓库、事故池 《防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 建议危废间、液态原料仓库均采取粘土铺地，再在上层铺设10～15cm的水泥进行硬化，并铺2mm厚环氧树脂地坪漆防渗 2 一般防渗区 其他车间、一般固废暂存所 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，防渗系数满足≤10-7cm/s 建议一般固废暂存所、生产厂房地面用防渗混凝土，通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的；化粪池等均用水泥硬化，四周壁用砖砌在用水泥硬化防渗 5、土壤环境影响分析 ①污染途径 本项目重点防渗区为危废间、液态原料仓库、事故池等，在做好防渗措施的前提下，项目不会造成机油、喷涂剂、胶粘剂、危险废物等泄漏，不存在垂直入渗影响土壤；布袋除尘器在正常情况下不会发生废气超标排放；重金属污染途径为大气沉降导致重金属直接落在附近土壤表面。 因此，正常工况下项目仅重金属的降尘会对区域土壤环境产生不利影响。 非正常情况下，如液态原料仓库、危废暂存间防渗措施不当或损坏以及布袋除尘器发生故障等情况，以及管理不当，造成机油、喷涂剂、胶粘剂、危险废物等泄漏，如果上述污染处置不当，污染物可能进入土壤，造成土壤污染。 项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。 表4-19 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其它 盐化 碱化 酸化 其它 运营期 √ √ √ / / / / / ②土壤污染防治措施 A、源头控制措施 从原料的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、废水废液泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 B、过程控制措施 项目按重点污染防治区、一般防渗区分别采取不同等级的防渗措施，其中：液态原料仓库、危废暂存间、事故池为重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。对生产厂、一般固废暂存所等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 六、生态 本项目位于安徽省滁州市凤阳县门临路168号，且用地范围内不含有生态环境保护目标。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险调查主要包括原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质数量和危险物质分布情况、工艺特点等。本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造；【C2913】橡胶零件制造；【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，经调查，本项目运营期的风险物质主要是喷涂剂、胶粘剂、机油、危险废物等；本项目风险源见表4-20。 表4-20建设项目环境风险识别分析一览表 系统名称 危险单元 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 储运设施 液态原料仓库 喷涂剂、胶粘剂、机油、植绒胶 泄漏 泄漏到外环境中，经过水渗透、吸收后对地下水和土壤产生不利影响 项目所在区域地下水以及土壤 环保设施 危废暂存间 废活性炭、废机油、废机油桶、废碱石灰、漆渣、废包装桶 泄漏、火灾 泄漏到外环境中，经过水渗透、吸收后对地下水和土壤产生不利影响；可燃危废遇明火易燃烧，引发火灾 项目所在区域地下水、土壤以及周边居民 颗粒物 废气治理设施出现故障 泄漏到空气中的粉尘废气扩散到大气中，对环境空气产生不利影响 周边居民 塑料粉尘 火灾 粉尘浓度较高容易导致粉尘爆炸，引发火灾 周边居民 有机废气 废气治理设施出现故障 泄漏到空气中的有机废气扩散到大气中，对环境空气产生不利影响 周边居民 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值确定见表4-21。 表4-21主要风险物质Q值计算结果一览表 序号 原辅料名称 危险物质名称 最大贮存量（t） 最大临界量（t） Q值 1 三元乙丙胶 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 30 50 0.6 2 喷涂剂 0.525 50 0.0105 3 胶粘剂 0.25 50 0.005 4 机油 矿物油 0.25 2500 0.0001 5 废机油 矿物油 0.5 2500 0.0002 6 废活性炭 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 8.403 50 0.16806 7 废包装桶 0.587 50 0.01174 8 漆渣 1.14 50 0.0228 9 废碱石灰 0.05 50 0.001 10 废过滤介质 3.75 50 0.075 合计 0.894 3、评价工作等级确定 由表4-22可知，本项目Q值为0.894，Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 表4-22 环境风险评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险评价只需进行简单分析。 4、环境风险简单分析内容表 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产120万套汽车密封条饰件，80万套车身覆盖件项目 建设地点 安徽省 滁州市 安徽省滁州市凤阳县门临路168号 地理坐标 经度 117.5739 纬度 32.9021 主要危险物质及分布 液态原料仓库、危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①大气：废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，非甲烷总烃、颗粒物直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 ②地表水、地下水：本项目生活污水经化粪池后与冷却循环废水排入凤阳县污水处理厂，污染地下水与地表水的风险较小。 ③储存容器破损发生泄漏，引起火灾、爆炸等事故；泄漏本身污染土壤、地表水、地下水事故。 风险防范措施要求 ①生产车间风险防范措施 a.生产车间具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。 b.厂房的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求，并定期检查。 c.加强安全知识教育，配备消防器材、备用应急电源和消防通道，定期进行消防演练。 ②贮运工程风险防范措施 a.危废仓库、液态原料仓库设严禁烟火标志，配备灭火器，不能放置抹布等其他易燃物品，且均放置于防渗漏托盘上；加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范；加强电气检修，预防漏电，保证接地良好；控制火源，禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器；保证通风完好并正常使用。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 d.危废间、液态原料仓库、事故池、污水处理站基础必须防渗，防渗层为至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-7cm/s）等要求。 e.建立定期进行设备安全检查、定期监测作业场所粉尘浓度并检查记录；定期排查设备设施故障，并将排查情况登记建档；应明确排查故障的方式方法，例如，识别粉尘除、排尘系统吸排风机电机是否产生运行异响；除尘系统是否正常。 f.配备相应应急物资和装备，编制突发环境事件应急预案。 g设置容积不小于230m3的自流式事故池及其导流沟。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案基础上，其环境风险是可接受的。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾、爆炸风险防范措施 ①生产厂房应按规范配置灭火器材和消防装备； ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施； ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内； ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定； （2）废气处理设施发生事故的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对职工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 （3）危废暂存间泄漏防范措施 ①危废暂存间根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放； ②门口设置台账作为出入库记录； ③专人管理，定期检查防渗层和收集桶的情况； ④在厂区雨水、污水管网集中汇入市政雨水、污水管网的节点上安装可靠的隔断措施，防止事故废水直接进入市政雨水管网； ⑤在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。 （4）废水处理设施发生事故的预防措施 ①按照环保主管部门的规定，严格实行废水的总量控制，产量、废水量与废水处理厂的处理能力合理匹配； ②废水处理部加强与其他各部门的信息沟通，当废水量或污染因子浓度可能突然升高时提前发出预警信息； ③加强污水处理设备设施及污水管道的维护、管理、发现故障及时修复； ④备用发电机保证在短时间内连续供电； ⑤结合实际，制定科学的废水处理操作规程，实行标准化操作；操作人员外送培训合格，持证上岗； ⑥做好总排口的污染因子监测，发现异常及时处理； ⑦定期清理污水池的污泥，并妥善存放、转运。 6、事故池设置要求 1、事故池设置 根据中国石化建标【2006】43号《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中相关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。存储相同物料的罐组按一个最大储罐计算，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 注：Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 根据项目实际情况分析如下： 本项目厂区内无罐体类物料，因此V1=0m3； V2按（GB50016-2014）的规定计算，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）计算本企业消防尾水量，厂房内外同时发生火灾次数为1次，火灾持续时间为2h，根据厂区消防给水设计流量，室外消防水量为q外=25L/s，室内消防水量q内=10L/s。经计算消防用水量为252m3/次，产生的消防尾水量按消防水80%的转化系数计算，产生消防尾水量经计算得出V2=201.6m3，事故后需收集的废水量为201.6m3； 本项目无需转移物料，故V3=0m3； 结合工程分析结果，本项目无生产废水，故V4=0m3。 自流式事故池为封闭式结构，且本项目使用所有相关物料均放置于厂房内，故V5=0m3。 综上所述，安徽博诺汽车零部件有限公司发生事故后需收集的废水量为201.6m3，因此企业内须建设1个有效容积为230m3的自流式应急事故池，从而保证事故废水不会通过外部管网进入周围水体。 此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 八、电磁辐射 本项目属于【C3670】汽车零部件及配件制造、【C2913】橡胶零件制造、【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 七、环保投资 总投资15000万元，其中环保投资165万元，占总投资的1.1%。项目环保投资见表4-24。 表4-24 主要环保措施及投资估算一览表 名称 环保设施名称 环保投资(万元) 备注 废水 生活污水 依托现有化粪池 0 项目综合废水执行GB8978-1996中表4三级标准要求，氨氮达到GB/T31962-2015中相关标准排放。 冷却循环废水 沉淀池，设计容积5m3 3.0 废气 密炼、开炼废气经集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（编号TA001）+18m高的排气筒（DA001）排放； 150 NMHC、颗粒物均从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物特别排放限值相关标准。二硫化碳、硫化氢排放速率和臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 DA004排气筒中NMHC、颗粒物、二甲苯、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中相关排放限值要求。臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求 喷涂废气经密闭负压收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放； 挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放； 拆包、投料废气经密闭负压收集+布袋除尘器（编号TA003）+18m高的排气筒（DA003）排放； 熔融挤出、植绒、注塑废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放； 涂胶、烘干废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放； 挤出废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放。 固废 项目设置一般固废堆放场所（50m2）及危险废物暂存场所（30m2） 4.0 均得到资源化、无害化处理 噪声 隔声、减震 2.0 噪声达标排放 地下水 危废间、液态原料仓库、事故池均采取为重点防渗措施 3.0 危废间、液态原料仓库、事故池为重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 排污口规范化设置 废气：设置4个排气筒，在进出口分别设置采样口，在排气筒附近地面醒目位置设置标识牌； 固废：设置专营的储存设施或者堆放场所；防渗防腐防漏处理；设置醒目标识牌 3.0 / 合计 165 / |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002/密炼、开炼废气、挤出废气、硫化废气、接角废气、喷涂废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度 | 密炼、开炼废气经集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭（编号TA001）+18m高的排气筒（DA001）排放；喷涂废气经密闭负压收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放；挤出废气、硫化废气、接角废气经集气罩收集+油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA002）+18m高的排气筒（DA002）排放； | NMHC、颗粒物均从严执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5大气污染物特别排放限值相关标准。二硫化碳、硫化氢排放速率和臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 DA004排气筒中NMHC、颗粒物、二甲苯、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中相关排放限值要求。臭气浓度（无量纲）排放速率均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值标准要求。 |
|  | DA004/拆包、投料废气、熔融挤出废气、涂胶、烘干废气、挤出、植绒、注塑废气 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯 | 拆包、投料废气经密闭负压收集+布袋除尘器（编号TA003）+18m高的排气筒（DA004）排放；熔融挤出、植绒、注塑废气经集气罩+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；涂胶、烘干废气经密闭负压收集+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放；挤出废气经集气罩+固态碱石灰吸收装置+干式过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（编号TA004）+18m高的排气筒（DA004）排放。 |  |
| 地表水环境 | DW001/综合废水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、 | 生活污水 | 依托现有化粪池 | 凤阳县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求 |
|  |  |  | 循环冷却废水 | 沉淀池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 采取分类收集、分类存放、分类处置。生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运处理；废包装袋、不合格品、捕集粉尘、废边角料收集后外售处理；废催化剂交由商家回收处理；废机油及废机油桶、废包装桶、废碱石灰、漆渣、废过滤饥饿值均属于危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有危险废物资质单位回收处置。依托现有一般固废暂存库（50m2），新建1座危废暂存间（30m2）。 |
| 土壤及地 下水污染防治措施 | 建设单位运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。 危废暂存间、液态原料仓库、事故池是按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）中的要求实施防渗。对生产车间、一般固废间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7厘米/秒。对办公楼、门卫室等简单防渗区进行了地面硬化处理。 |
| 生态保护 措施 | 项目运营期废气、废水、固废及噪声等均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施。 |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间风险防范措施 a.生产车间具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。 b.厂房的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求，并定期检查。 c.加强安全知识教育，配备消防器材、备用应急电源和消防通道，定期进行消防演练。 ②贮运工程风险防范措施 a.危废仓库、液态原料仓库设严禁烟火标志，配备灭火器，不能放置抹布等其他易燃物品，且均放置于防渗漏托盘上；加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范；加强电气检修，预防漏电，保证接地良好；控制火源，禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器；保证通风完好并正常使用。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 d.危废间、液态原料仓库、事故池、污水处理站基础必须防渗，防渗层为至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-7cm/s）等要求。 e.建立定期进行设备安全检查、定期监测作业场所粉尘浓度并检查记录；定期排查设备设施故障，并将排查情况登记建档；应明确排查故障的方式方法，例如，识别粉尘除、排尘系统吸排风机电机是否产生运行异响；除尘系统是否正常。 f.配备相应应急物资和装备，编制突发环境事件应急预案。 g设置容积不小于230m3的自流式事故池及其导流沟。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，办好两件事： ①切实加强环保设备的日常维护管理，务必保证环保设备稳定运行，处理效果达到设计指标要求。 ②进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。 ③建设单位应按照《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求，对企业基础信息进行公开，主要包括：排放的主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度及排放标准、核定的排放总量、超标、超总量情况，企业环保设施的建设和运行情况，突发环境事件应急预案等信息。 建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。公开内容应真实，不得弄虚作假。 |

六、结论

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.065t/a |  | 0.065t/a | +0.065t/a |
|  | VOCs | / | / |  | 0.312t/a | / | 0.312t/a | +0.312t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.589t/a | / | 0.589t/a | +0.589t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.052t/a | / | 0.052t/a | +0.052t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | +18t/a |
|  | 捕集粉尘 | / | / | / | 0.055t/a | / | 0.055t/a | +0.055t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | +8t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 7.36t/a | / | 7.36t/a | +7.36t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 8.403t/a | / | 8.403t/a | +8.403t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | +3.75t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.587t/a | / | 0.587t/a | +0.587t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.14t/a | / | 1.14t/a | +1.14t/a |
|  | 废碱石灰 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

建设单位在建设和运行期间认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施，严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，落实本报告中提出的污染控制对策要求的提条件下，项目的建设不改变所在区域的环境功能。

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。